# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称 ： | 苏州鹏杰模具制品有限公司年产塑料制品1000万件新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 苏州鹏杰模具制品有限公司 |
| 编 制 日 期 ： | 2023年02月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 苏州鹏杰模具制品有限公司年产塑料制品1000万件新建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2301-320559-89-03-288714 |
| 建设单位联系人 | 孙鹏 | 联系方式 | 18915558122 |
| 建设地点 | 苏州市吴中区光福镇工业园区北区 |
| 地理坐标 | 东经120度24分15.155秒，北纬31度19分22.856秒 |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29：53——塑料制品业 292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 苏州太湖国家旅游度假区 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 苏太管批备〔2023〕1号 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 3.3 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1402m2（租赁面积） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011－2030）》 审批机关：江苏省人民政府 审批文件名称及文号：《省政府关于苏州太湖国家旅游度假区总体规划的批复》（苏政复〔2013〕48号） 2、规划名称：《苏州太湖国家旅游度假区环境影响评价区域评估报告》 备案机关：苏州市生态环境局，吴中区生态环境局 3、规划名称：《苏州市吴中区光福镇总体规划（2014－2030）》 审批机关：江苏省人民政府 4、规划名称：《苏州市吴中区国土空间规划近期实施方案》 审批机关：江苏省自然资源厅 审批文件名称及文号：《江苏省自然资源厅关于同意苏州市所辖市（区）国土空间规划近期实施方案的函》，苏自然资函〔2021〕436号 |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划环评文件名称：苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011-2030）环境影响报告书 召集审查机关：原环境保护部环境工程评估中心 时间：2013年11月1日，出具咨询会会议纪要 规划环评的时效性为五年，故已重新编制跟踪评价。 2、规划环评文件名称：《苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响跟踪评价报告》 召集审查机关：中华人民共和国生态环境部 审查文件名称及文号：关于苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响跟踪评价报告工作有关意见的函（环办环评函〔2021〕202号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相容性 1.1用地规划相符性分析 本项目位于苏州市吴中区光福镇工业园区北区，利用租赁的已建厂房进行生产，所用厂房均已建设完成，不需要另行征用土地。根据《苏州市吴中区光福镇总体规划图（（2014－2030））》，项目使用地块为产业研发用地，可用于生产。根据企业提供的土地证（吴国用（2010）第06100215号，项目使用地块用地现状为工业用地，不属于国土资源部和国家发改委《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中，也未列入省国土资源厅、省发改委、省经信委《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制用地和禁止用地项目。因此本项目用地符合苏州市吴中区光福镇的用地要求，符合相关土地利用规划。 1.2与苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011-2030）相符性分析 苏州太湖国家旅游度假区（以下简称度假区）是1992年国务院批准建立的首批12个国家级旅游度假区之一，初期规划面积11.2平方公里。2002年，苏州市政府将度假区行政管辖范围扩大至西山镇和光福镇（苏办抄〔2002〕字第4号）。2005年，《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2005-2020）》编制了环境影响报告书并通过江苏省环保厅审查（苏环管〔2005〕247号）。2012年，苏州太湖国家旅游度假区管委会组织编制了《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011-2030）》，规划统筹范围为苏州太湖国家旅游度假区行政管辖范围，包括香山街道、光福镇、金庭镇，陆域面积约171平方公里。该规划于2013年4月取得省政府批复（苏政复〔2013〕48号）。2013年11月，原环境保护部环境工程评估中心在北京主持召开了《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011-2030）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）专家咨询会。 规划要点： 一、规划范围 苏州太湖国家旅游度假区行政管辖范围包含香山街道、光福镇、金庭镇，陆域面积约173平方公里，不含太湖水域。 二、规划时间 规划近期为2011年-2015年，中期为2016年-2020年，远期为2021年-2030年。 三、发展定位 转型发展先导区、文化休闲度假区、低碳生态示范区。 四、规划结构 “一带两轴、一核五区”： 一带：沿环太湖大道展开的休闲度假功能带； 两轴：孙武路旅游服务功能轴，集聚旅游服务功能，带状分布，展现中心区景观形象；蒯祥大道生活服务功能轴，公共设施以社区服务为主，结合预留轨道站点布局。 一核：围绕丽波河—南宫池布局的“活力水核”； 五区：西部山水休闲度假区，中部中央旅游商贸区、舟山花园政策性住房区，东部入口旅游中枢区，旅游度假岛（包括长沙、叶山两岛）。 五、制造业产业布局 新增制造业用地（约260公顷）集中布局于太湖科技产业园，金庭镇、香山街道符合产业发展策略的制造业逐步向太湖科技产业园迁移集聚，新引进产业以高新技术、科技研发、文化创意、信息产业为主。香山街道工业用地逐步进行“退二进三”，规划不再保留集中的工业用地。对生活无干扰的传统手工业、旅游商品或工艺品生产企业可就地保留；光福镇保留工业南区、工业北区，镇区符合产业发展策略的制造业可适度保留，鼓励保留企业就地扩大产能，在符合有关规划、不改变用途的前提下，合理提高容积率。 六、空间统筹布局 A.四区划定 a.禁建区 禁建区面积约97.0平方公里，占度假区总面积的56.6%。包括饮用水源地一级保护区、基本农田、湖泊及区域主干河道、光福和西山景区的核心景区、沿太湖（中心区除外）纵深200米范围、风景名胜区内山体1/2高度以上以及风景名胜区外山体2/3高度以上区域、文物保护单位保护范围。 b.限建区 限建区面积约29.4平方公里，占度假区总面积的17.2%。包括饮用水源地二级保护区及准保护区、一般河道、一般农田、林地、光福和西山景区除核心景区外的景区范围、沿太湖（中心区除外）纵深200米-1000米范围、公用设施控制用地、文物保护单位的建设控制地带、历史文化街区、古村落、控制保护建筑的保护范围。 c.适建区 适建区面积约10.3平方公里，占度假区总面积的6.0%。包括尚未开发且适宜进行建设的区域以及土地整理后新划定的可建设区域。 d.已建区 已建区面积约34.5平方公里，占度假区总面积的20.2%。规划空间结构规划旅游度假、城镇生活、产业园区、特色村庄空间。 B.旅游度假空间 a.总体布局 规划形成“一体两翼，多点点缀”的旅游度假空间格局。“一体”指香山街道。以“文化、游乐、运动”为三大主题，突出滨湖休闲度假特色。“两翼”指光福旅游片区与西山旅游片区。光福旅游片区突出“梅花、渔港、雕刻”三大主题。西山旅游片区融合“山水、林果、观音文化、民宿、疗养”五大主题。 b.旅游度假空间布局 特色酒店：结合金庭镇元山地区废弃的采石深坑，择机建设矿坑特色酒店，融合自然风光、特色人工地貌、多样运动设施（包含常见运动设施、攀岩、蹦极等）、露天艺术游憩公园、生态教育基地于一体。疗养主题：结合镇夏的特色，择机建设以疗养为主题的度假项目，配备疗养客房、专业医疗医护中心、健身中心等，建筑以传统风貌为宜。 水上活动：度假区不宜在太湖中进行大型水上游乐项目开发，建议在消夏湾西南部进行退渔还湖，开发内湖，设计滨水游憩项目。 俱乐部型度假岛：在符合生态环保要求的前提下，在横山岛、阴山岛开展俱乐部的专项娱乐、休闲、运动、疗养项目。 渔文化主题度假产品：结合渔港村现有开捕节等特色节庆，进一步从节庆影响力扩大、水产品餐饮、捕捞体验与核雕文化等多方面拓展渔文化主题度假产品。 湿地特色度假产品：加强西崦湖水体、湿地保护及环湖景观建设，开展村庄和湖岛环境整治，适时推出湿地特色度假产品。 高端私密型度假岛：择机引进高端酒店集团，对漫山岛进行整体开发，打造高端私密型度假岛，复合水上活动、高端住宿、购物中心、疗养健身等多种功能。 旗舰型主题娱乐产品：在渔洋山北部、丽波湾南部湾区，引入旗舰型主题娱乐产品，通过滨水乐园、室内运动、餐饮购物中心、主题酒店等，塑造“水+娱乐体验”特色。 传统文化主题度假产品：在丽波湾北部引进中式博物馆、中式水疗SPA、中式酒店等以传统文化主题为主的度假产品。 丛林木屋特色度假产品：在规模、形态受严格控制，符合与山体景观相协调原则的前提下，在米堆山、渔洋山、扇子山、四龙山试点推出丛林木屋特色度假产品，发挥山野特色。 C.城镇生活空间 a.金庭镇区 镇区以生活功能为主导，以金庭路与庆丰河为界形成“两轴、两心、两组团”的空间布局结构。规划期末，金庭镇区城镇建设用地规模约3.0平方公里。 b.光福镇区 镇区总体布局采用“组团状发展”的模式，形成“一轴、三组团”。规划期末，光福镇区城镇建设用地规模约4.6平方公里。 c.香山街道 总体形成“一心、三区”的功能布局和“一轴、四廊”的空间结构。规划期末，香山街道建设用地11.48平方公里，其中城镇建设用地5.96平方公里，旅游度假用地5.10平方公里。 d.产业园区 度假区新增制造业集中布局于太湖科技产业园，四至范围为：西至230省道，南至木光运河，东至玉屏山—凤凰山及绕城高速公路，北至光福镇行政边界与苏州科技城交界，总面积为7.72平方公里，其中建设用地规划约5.0平方公里。 光福镇工业南区范围为北至红木家具城及苏福公路，西是光福镇的镇区，南至光福机场；工业北区范围为北至镇界，东至230省道，南至银矿路，西至力高电器工厂界；产业定位：精密机械加工、电子配件、新材料、医疗器械、新能源、节能环保、高新技术产业及文化旅游等。 D.村庄 规划将度假区内特色村庄分成文化特色、空间特色、产品特色三类，制定不同的规划要求，同时规划保留部分一般自然村落。度假区共规划保留37个农村居民点。 ⑧综合交通 规划设置度假区东入口一级集散中心，香山街道、金庭镇、光福镇分别设置一处二级集散中心。水上交通包括客运线路、客运线路。香山街道设置太湖公园、香山街道集散中心、西侧的旗舰游乐设施、长沙岛4处码头。金庭镇建设码头9处，光福镇建设码头5处。 ⑨基础设施 A.给水工程规划 度假区保留1处水源地，渔洋山水源地维持现状规模45万立方米/日。近期保留各自来水厂分片供水。远期实施区域用水。小型岛屿自建小型水厂或深井供水。 B.排水工程规划 a.规划目标 城镇污水处理率近期达到95%，远期达到95%以上；农村生活污水处理率近期达到60%，远期达到80%。城镇污水处理厂再生水回用率近期达到12%，远期达到30%；太湖水源保护区范围内及附近岛屿再生水回用率达到100%。 b.排水体制 规划度假区采用雨污分流制，老镇区近期可采用截流式雨污合流制，远期逐步改造为雨污分流制。 c.污水处理系统 以分区或连片相对集中处理为主。中心区及光福镇污水纳入光福镇污水处理厂（现迁建、更名为科福污水处理厂）集中处理，远期规模扩至6万立方米/日，原污水处理厂改造为提升泵站；尾水执行一级A标准，2021年起执行《苏州特别排放限值标准》，经浒光运河排入京杭运河，不进入太湖。金庭镇区污水纳入金庭镇污水处理厂集中处理。现状规模1万立方米/日，远期规模为1.5万立方米/日；尾水执行《苏州特别排放限值标准》，经后堡江排入太湖。农村及岛屿采用分散处理方式，自建小型污水处理站。保留长沙岛、叶山岛小型污水处理设施，增加深度处理工艺，尾水全部回用。控制漫山岛、阴山岛、横山岛开发强度，依托小型污水处理设施，污水深度处理，部分回用于农田灌溉，绿化喷灌、道路浇洒，其余排入区内河道。污水处理厂污泥送至热电厂或垃圾焚烧厂焚烧。 C.供热工程规划 度假区规划不实施集中供热。 D.燃气工程规划 中心区以天然气为主要气源，天然气管网与苏州中心城区管网相连通。在产业园西北角西临230省道、北接苏州科技城科灵路附近新建光福高中压调压站，主供光福及周边地区。 金庭镇区以天然气为主要气源。长沙岛、叶山岛以液化石油气为主要气源，采用瓶组气化方式供气。瓶装液化石油气作为必要的补充气源。 E.环卫工程 建立健全“村收集，镇转运，市处理”的生活垃圾收运处置体系，生活垃圾机械化收集率、密闭化运输率、无害化处理率达到100%。垃圾分类收集覆盖率达到100%，生活垃圾分类回收利用率达到35%。 本项目位于苏州市吴中区光福镇工业园区北区，主要生产塑料制品等产品，主要用于电器和机械设备等高新技术领域，属于其配套产业，符合太湖国家旅游度假区的高新技术产业定位；项目所在区域内基础设施完善，可进行依托，满足生产活动需要，故本项目建设与该规划相符。 1.3 与《苏州市吴中区光福镇总体规划（2014－2030）》相符性 总体规划镇区用地规模为6.06平方公里。 镇区空间规划结构是：“一核二廊、南产北居” “一核”：围绕东崦湖形成光福镇镇区的公共活动中心； “二廊”：依托浒光运河和木光运河形成光福镇镇区的两条生态廊道； “南产”：南部、东南部布局镇区工业集中用地，与东侧太湖产业科技园对接，形成镇区主要的产业空间； “北居”：以光福镇老镇区为基础，适度东、北拓展，形成光福镇镇区的主要居住空间。 本项目位于苏州市吴中区光福镇工业园区北区，对照《苏州市吴中区光福镇总体规划图（（2014－2030））》，项目用地性质为产业研发用地，可用于符合产业定位的产业生产。根据企业提供的房屋产权证明，房屋用途为非居住用房，且未列为政府拆迁范围，故本项目建设与该规划相符。 1.4与《苏州市吴中区国土空间规划近期实施方案》相符性 ①建设用地布局 a新增建设用地布局 深入贯彻落实长三角一体化发展战略，加快推进各类产业、旅游、基础设施和民生工程项目，以适应长三角一体化发展要求，实现社会经济高质量发展，提高人民生活水平和生活质量。吴中区国土空间规划近期实施方案中重点保障吴淞江产业园、生物医药产业园、度假区科技产业园等重点发展区域和各镇镇区的用地需求，在此基础上，积极落实促进乡村振兴，并在交通、水利、能源、环保等市政基础设施多个层面对各镇（街道）的发展给 予支持。 实施乡村振兴战略，保障社会民生工程用地 贯彻落实省委、省政府关于美丽江苏的重大战略部署，与试点城市美丽宜居城市建设综合试点工作方案相衔接，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴目标，实现区域城乡融合发展。优先保障一般乡村、中心村和规划聚居点的教育、医疗、集中安置小区等基础配套设施和公共设施建设等，共计安排新增建设用地空间23.3336公顷，主要位于横泾街道、金庭镇和东山镇。 节约集约利用土地，促进城镇、产业集中集聚发展 坚持区域统筹、城乡一体发展，全面提升新型城镇化和城乡一体化发展质量，着力优化“一核一轴一带”生产力布局。深入推进“中心城市核、先进制造轴、生态文旅带”产业空间发展战略。根据战略要求，近期实施方案中，统筹产业类、经营性项目用地需求，安排新增建设用地空间141.8151公顷，主要位于以太湖新城、度假区科技产业园、吴淞江产业园和生物医药产业园为主的郭巷街道、越溪街道、横泾街道和光福镇。 保障重大基础设施项目，提高人居环境质量 为完善城市内部基础设施和公共管理与公共服务设施，提高城市对内对外服务能力，改善人居环境，近期实施方案通过新增城乡建设用地上图和纳入重点项目清单两种方式，重点保障吴中区“十四五”近期准备实施的宝丰路、泥河田路和汤堡小学、尹东六村周边道路用地、苏州国际快速物流城市快速通道、苏州湾隧道、吴淞江综合整治工程等交通水利类基础设施项目以及轨交非机动车停放点、淞浦村信号塔、东山镇医院、卫校等公共服务项目用地，安排空间指标41.5179公顷。 b建设用地管制区 根据建设用地空间管制的需要，将全部土地划分为允许建设区、有条件建设区、限制建设区、禁止建设区4类建设用地管制区。 允许建设区 严格遵循集中布局，集聚建设的原则，充分衔接现行国土空间规划，落实预支空间规模指标和下达规划流量指标，全区共划定允许建设区25493.8914公顷，占土地总面积的11.42%。主要分布在长桥街道、越溪街道、郭巷街道和木渎镇、胥口镇镇区。 有条件建设区 全区共划定有条件建设区2032.1570公顷，占土地总面积的0.91%。主要分布在郭巷街道、越溪街道和临湖镇。 限制建设区 全区共划定限制建设区194396.5300公顷，占土地总面积的87.11%。主要分布在太湖、东山镇和甪直镇。 禁止建设区 全区共划定禁止建设区1231.0684公顷，占土地总面积的0.55%。主要分布在金庭镇、东山镇和太湖度假区香山街道。 c土地用途区 根据土地用途管制的需要，全区共划分了基本农田保护区、一般农村地区、城镇村建设用地区（在乡镇级规划中区分为城镇建设用地区和村镇建设用地区）、独立工矿区、生态环境安全控制区、自然与文化遗产保护区、林业用地区和其他用地区等8类土地用途区，并实行差别化的土地用途管制措施。 基本农田保护区 全区共划定基本农田保护区10217.7641公顷，占全区土地总面积的4.58%。主要分布在甪直镇、临湖镇、横泾街道和金庭镇。 一般农村地区 全区共划定一般农地区21038.9438公顷，占全区土地总面积的9.43%。主要分布在东山镇、金庭镇和光福镇。 城镇建设用地区 全区共划定城镇建设用地区20378.9449公顷，占全区土地总面积的9.13%。主要分布在木渎镇、郭巷街道、甪直镇和越溪街道。 村镇建设用地区 全区共划定村镇建设用地区4812.9701公顷，占全区土地总面积的2.16%。主要分布在甪直镇、金庭镇、临湖镇和东山镇。 独立工矿区 全区共划定独立工矿区301.9764公顷，占全区土地总面积的0.14%。主要分布在木渎镇、金庭镇和光福镇。 生态环境安全控制区 全区共划定生态环境安全控制区159.4025公顷，占全区土地总面积的0.07%。均分布在光福镇、木渎镇和太湖度假区香山街道。 自然与文化遗产保护区 全区共划定自然与文化遗产保护区1071.6660公顷，占全区土地总面积的0.48%。分布在东山镇和金庭镇。 林业用地区 全区共划定林业用地区5426.0178公顷，占全区土地总面积的2.43%。分布在太湖度假区香山街道、木渎镇和光福镇。 其他用地区 全区共划定其他用地区159745.9613公顷，占全区土地总面积的71.58%。主要分布在太湖、甪直镇和横泾街道。 本项目位于苏州市吴中区光福镇工业园区北区，主要生产塑料制品，属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造；对照《苏州市吴中区国土空间规划近期实施方案土地利用总体规划图》，本项目为现状建设用地，属于允许建设区，项目区域现状建设以工业用地为主，项目符合《苏州市吴中区国土空间规划近期实施方案》要求。 综上所述，本项目建设与当地规划相符。 2、规划环评相符性 根据《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011-2030）环境影响报告书》：规划协调范围：包括香山街道、光福镇、金庭镇、东山镇、胥口镇、临湖镇，面积约350平方公里。统筹范围：苏州太湖国家旅游度假区行政管辖范围，包括香山街道、光福镇、金庭镇，陆域面积约171平方公里。其中包含太湖风景名胜区光福景区（其中陆域面积约28平方公里）和西山景区（其中陆域面积约83平方公里）。中心区范围：香山街道，面积约25平方公里。 产业发展定位：逐步将对环境有影响的生产功能搬迁、置换，符合产业发展策略的制造业逐步向太湖科技产业园迁移集聚。太湖科技产业园新增工业用地约260公顷，新引进产业以高新技术、科技研发、文化创意、信息产业为主。中心区工业用地逐步进行“退二进三”，向服务业发展，规划不再保留集中的工业用地。对生活无干扰的传统手工业、旅游商品或工艺品生产企业可就地保留，光福镇区符合产业发展策略的制造业可适度保留。 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行业，主要生产塑料制品等产品，主要用于电器和机械设备等高新技术领域，属于其配套产业，因此本项目的建设符合《规划环评》的发展定位。 本项目与《苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响跟踪评价报告书》审查意见相符性分析见表1-1。 表1-1 与环办环评函[2021]202号相符性分析 序号 审查意见要求 项目情况 相符性 1 深入贯彻落实习近平生态文明思想和新发展理念，按照长三角一体化的总体部署，以生态保护和环境质量改善为目标，统筹推进度假区整体发展和生态建设，合理控制度假区开发利用强度，高水平推动度假区旅游开发、产业发展和生态环境持续改善。 本项目位于苏州市吴中区光福镇工业园区北区，不违背度假区用地规划；本项目拟采取的污染防治措施可确保污染物达标排放，污染物排放总量在吴中区内平衡，满足《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》管理要求。 符合 2 以太湖流域水环境质量改善和水环境敏感目标保护为核心，加快污染型企业腾退关闭进度，做好污染型企业存续期间污染治理、风险防控和环境管理，促进度假区产业转型与生态环境保护、人居环境安全相协调。 本项目已取得苏州太湖国家旅游度假区审核并下发的备案文件，不属于需腾退关闭污染型企业。 符合 3 严守生态保护红线。将度假区内苏州太湖湖滨国家湿地公园、太湖渔洋山饮用水水源保护区等生态保护红线作为保障和维护区域生态安全重点，依法依规实施强制性保护，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动。 本项目不在生态保护红线和生态管控区内，与文件相符。 符合 4 严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。落实《报告》提出的生态环境准入要求，禁止与规划发展定位不符的项目入区。强化太湖科技产业园入园企业挥发性有机物等特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业国际先进水平。 本项目符合生态环境准入要求；本项目位于苏州市吴中区光福镇工业园区北区，产生的挥发性有机废气通过配备的废气处理装置进行收集处理，尾气通过排气筒达标排放。 符合 5 完善度假区环境基础设施建设。加快污水处理厂提标改造和管网提质增效工作，推进镇区污水处理厂收水范围向农村延伸。推进中水回用设施建设进度，提高中水回用率，落实回用去向。 区域正逐步完善基础设施建设，开展污水厂等工程改造工作，本项目供水、供电、排水需求可以得到保障。 符合 6 建立健全高质量生态环境长期监测体系和环境风险防范体系。完善常态化环境要素监控体系，根据生态环境质量变化情况，及时优化规划建设内容和生态环境保护措施。建立应急响应联动机制，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域生态环境安全。 本次评价已充分考虑并提出项目环境风险防范措施、环境监测要求，并制定初步监测计划，有利于保障区域生态环境安全。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 1.1生态红线管控要求 根据《苏州市吴中区2021年度生态空间管控区域调整方案》（苏自然资函〔2021〕1318号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），距离本项目最近的生态红线为吴县市香雪海省级森林公园，距离本项目约为3.3km；距离最近的生态空间管控区域为太湖（吴中区）重要保护区，距离为0.37km，具体分析如下表。 |

表1-2 项目与生态保护红线、生态空间管控区域的相对位置及距离 生态空间保护区域名称 主导生态功能 国家级生态红线保护范围 生态空间管控区域范围 面积（km2） 本项目距离（km） 相对方位 国家级生态保护红线面积 生态空间管控区域面积 总面积 太湖重要湿地 （吴中区） 重要湖泊湿地 太湖湖体水域 — 1538.31 — 1538.31 4.6 西 吴县市香雪海省级森林公园 自然与人文景观保护 吴县市香雪海省级森林公园总体规划中确定的范围（包括生态保育区和核心景观区等） — 16.67 — 16.67 3.3 西南 太湖国家级风景名胜区光福景区 自然与人文景观保护 — 东面以迂里路、光福古镇东侧边界、米堆山山脊线为界，西面、南面以太湖岸线为界，包括漫山岛，北面以安山北界、游湖路、西崦湖西侧水系北岸以北150米、未名四路为界 — 108.3 108.3 1.5 西南 玉屏山（吴中区）生态公益林 水土保持 — 包括四家泾、张家场郁闭度较高的林地 — 1.26 1.26 1.7 东北 太湖（吴中区）重要保护区 湿地生态系统保护 — 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为吴中区内太湖水体（不包括渔洋山、浦庄饮用水源保护区、太湖湖滨湿地公园以及太湖银鱼翘嘴红鲌秀丽白虾国家级水产种质资源保护区、太湖青虾中华绒螯蟹国家级水产种质资源保护区的核心区）。湖岸部分为（除吴中经济开发区和太湖新城）沿湖岸5公里范围，不包括光福、东山风景名胜区，米堆山、渔洋山、清明山生态公益林，石湖风景名胜区。吴中经济开发区及太湖新城（吴中区）沿湖岸大堤1公里陆域范围 — 1630.61 1630.61 0.37 南 米堆山生态公益林 水土保持 — 包括山西湾、下鲤山、桑园里、山城郎、山窑村郁闭度较高的林地 — 2.31 2.31 3.2 西南 光福森林省级自然保护区 生物多样性保护 包括自然保护区核心区、缓冲区和实验区。分为吴中区林场茅蓬 和光福官山岭2部分。（1）林场茅蓬范围：东面和南面是藏书林 场山地，西面为光福塘村山地，北面至雷达站。（2）光福官岭 自然保护区分2部分：①窑上一组，面积0.13 平方公里：东至 官山岭、道士岭岗小路为界，与香雪四组自然保护区相连；南 至原窑上林科队果树地；西至大王界山岗小路与本队相接；北 至六亩尖岗顶。②香雪四组，面积 0.065平方公里：东至烈士 墓岗与本组林地相连；南至本组桂花地；西至与窑上自然保护区相接；北至六亩尖岗顶 — 0.61 — 0.61 4.7 西南 江苏省生态空间管控实行分级管理。国家级生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态空间管控区域以生态保护为重点，原则上不得开展有损主导生态功能的开发建设活动，不得随意占用和调整。 本项目位于苏州市吴中区光福镇工业园区北区，距离太湖湖岸最近距离为4.6km，不在生态保护红线及生态空间管控区内。本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，项目不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等行业，不设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；生活污水接管至市政污水管网，通过科福污水处理厂集中处理；本项目租用已建成厂房进行生产，不会损害主导生态功能；不属于直接排放生活污水、工业废水的项目，符合《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》的相关要求，因此本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020] 1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）的分级管理要求。 综上所述，本项目符合生态红线的建设要求。

1.2环境质量底线管控要求 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，2021年苏州市环境空气质量优良天数比率为83.8%，影响环境空气质量的主要污染物为臭氧。对照《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），二氧化硫（SO2）及二氧化氮（NO2）24小时平均第98百分位数浓度值及年平均质量浓度值均优于一级标准，可吸入颗粒物（PM10）24小时平均第95百分位数浓度及年均浓度值均达到二级标准，细颗粒物（PM2.5）24小时平均第95百分位数浓度及年均浓度值均达到二级标准，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度值优于一级标准，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度值超过二级标准，因此判定为非达标区。 为进一步改善环境质量，根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》，苏州市以到2024年环境空气质量实现全面达标为远期目标，通过调整能源结构，控制煤炭消费总量；调整产业结构，减少污染物排放；推进工业领域全行业、全面素达标排放；加强交通行业大气污染防治；严格控制扬尘污染；加强服务业和生活污染防治；推进农业污染防治；加强重污染天气应对等措施，提升大气污染防控能力。届时，苏州市的环境空气质量将得到极大的改善。 （2）根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，2021年，苏州市13个县级及以上城市集中式饮用水水源地取水总量约为15.55亿吨，其中长江和太湖取水量约占取水总量的32.5%和47.9%。根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，水质类别均达到或优于Ⅲ类标准，全部达到考核目标要求。30个国考断面达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的国考断面有26个，占比为86.7%，未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊。80个省考断面达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的省考断面有74个，占比为92.5%，未达Ⅲ类的6个断面均为湖泊。本项目纳污水体浒光运河的水质情况良好，本项目生活污水接管至苏州市吴中区太湖度假区科福污水处理厂，不会降低水体在评价区域的水环境功能。本项目纳污水体浒光运河的水质情况良好； （3）根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，2021年，苏州市声环境质量保持稳定，道路交通声环境较2020年有所改善，但昼间区域声环境及功能区声环境质量均有所下降。2021年，苏州市昼间区域噪声平均等效声级为54.8分贝，与2020年相比上升0.4dB（A），处于区域环境噪声二级水平。各地昼间噪声平均等效声级处于49.9~55.7dB（A）之间。影响苏州市区昼间城市区域声环境质量的主要声源是社会生活噪声，所占比例为53.8%；其余依次为交通噪声、工业噪声和施工噪声，所占比例分别为28.5%、12.1%和5.6%。依据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）评价，苏州市功能区声环境昼间、夜间平均达标率分别为95.6%和85.8%。1~4a类功能区声环境昼间达标率分别为86.4%、96.7%、100.0%和98.1%，夜间达标率分别为77.3%、86.7%、95.8%和82.7%。与2020年相比，功能区声环境昼间平均达标率下降2.9个百分点，夜间平均达标率下降3.4个百分点。 （4）项目产生的固废均可进行合理处置。 本项目外排的生活污水水质简单，生活污水经市政污水管网接管至科福污水处理厂处理达标后排入浒光运河；有机废气通过二级活性炭吸附装置吸附处理后，经过15m排气筒有组织排放；颗粒物废气经移动式除尘器处理后在车间内无组织排放。废水、废气、固废均得到合理处置，废水、废气、噪声对周边影响较小，不会降低项目所在地的环境功能质量。因此本项目的建设不会突破环境质量底线。 1.3资源利用上线管控要求 本项目不新增用地；区域环保基础设施较为完善，用电由市供电公司电网接入，可满足项目运营需求。项目拟采取优先选用低能耗设备等节能减排措施，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会达到资源利用上线。 1.4环境准入负面清单 1.4.1与《市场准入负面清单（2022年版）》相符性分析 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，对照《市场准入负面清单（2022年版）》，不属于法律、法规、国务院决定等明确设立的，且与市场准入相关的禁止性规定的项目；不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类、限制类项目，为允许类项目；不属于地方国家重点生态功能区产业准入负面清单或禁止限制目录。因此，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类、许可准入类，属于市场准入负面清单以外的行业，为允许类。综上，本项目不违背《市场准入负面清单（2022年版）》。 1.4.2与《＜长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)＞江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号）相符性分析 表1-3 项目与《＜长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)＞江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号）相符性分析 序号 《＜长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)＞江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号）内容 本项目情况 相符性分析 一、河段利用与岸线开发 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划(2015-2030年)》《江苏省内河港口布局规划 (2017-2035年)》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 本项目不属于港口码头项目和过长江通道项目 相符 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。 本项目所在地无自然保护区和风景名胜区 相符 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。 本项目严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不在其禁止行业范围内，本项目所在地不属于饮用水水源一级保护区、二级保护区和准保护区 相符 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。 本项目所在地不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内 相符 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》 和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 本项目所在地不属于划定的岸线保护区和保留区，不属于划定的河段保护区、保留区 相符 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 本项目不涉及 相符 二、 区域活动 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。 本项目不涉及 相符 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界)向陆域纵深一公里执行。 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于所列禁止项目 相符 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于所列禁止项目 相符 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。 本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动 相符 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。 本项目不涉及 相符 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、 建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于高污染项目 相符 禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。 本项目不涉及 相符 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。 本项目不涉及 相符 三、 产业发展 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于所列禁止项目 相符 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药(化学合成类)项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于所列禁止项目 相符 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于所列禁止项目 相符 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 本项目不涉及 相符 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于明令禁止的落后产能项目、过剩产能行业项目和高能耗高排放项目 相符 从表1-3可知，本项目的建设不违背《＜长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)＞江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号）。 1.4.3与《苏州太湖国家旅游度假区环境影响评价区域评估报告》相符性分析 表1-4 项目与《苏州太湖国家旅游度假区环境影响评价区域评估报告》相符性分析 管控类别 《苏州太湖国家旅游度假区环境影响评价区域评估报告》内容 本项目情况 相符性分析 产业准入 （1）禁止引入：《长江经济带发展负面清单指南》《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则》《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》中明确禁止的建设内容。 （2）禁止引入：含铸造、化工、电镀、印染工艺项目；污染治理措施达不到《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》等要求的项目；采用落后的生产工艺或生产设备；清洁生产达不到国内先进水平的项目。 （1）本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南》、《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则》、《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》中明确禁止的建设项目； （2）本项目不属于铸造、化工、电镀、印染项目，项目产生的有机废气经集气罩收集后进入相应废气处理装置进行处理达标后高空排放，污染治理措施能达到《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》要求，项目采用设备不属于落后生产设备，清洁生产水平能达到国内先进水平。 相符 空间布局约束 （1）在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆、造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 （2）在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 （3）在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。 （1）项目不属于化学制浆、造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀行业，无生产废水产生及排放，不属于城镇污水集中处理等环境基础设施项目和违背《江苏省太湖水污染防治条例》项目。 （2）项目不属于新建、扩建向水体排放污染物的项目，不属于畜禽养殖场、不属于高尔夫球场、水上游乐和水上餐饮经营设施项目。 （3）项目不属于太湖流域二级保护区。 相符 基本农田、主要湖泊、河流、《江苏省国家级生态保护红线规划》《江苏省生态空间管控区域规划》划定的国家级生态保护红线区域设为禁止建设区；一般农田、一般河流、林地、公用设施控制用地和文物保护单位的建设控制地带、历史文化街区、古村落、控制保护建筑的保护范围、《江苏省生态空间管控区域规划》划定的生态空间管控区域设为限制建设区，限制建设区内的建设活动按照相应的保护规划要求执行。 本项目位于苏州市吴中区光福镇工业园区北区，距离最近的太湖（吴中区）重要保护区约0.37km，项目不在《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》范围内，项目也不属于占用、穿、跨越基本农田、主要湖泊、河流、一般农田、一般河流、林地、公用设施控制用地、文物保护单位、历史文化街区、古村落、控制保护建筑等的保护范围。 相符 太湖科技产业园主导产业为节能环保产业、新兴信息产业、新能源产业、新材料产业、高端装备制造业（含智能制造）、医疗器械产业、电子信息产业、机械制造业、汽车制造业和现代服务业、文化产业和服务外包产业等。 本项目位于苏州市吴中区光福镇工业园区北区，本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，主要产品应用于电器和机械设备产业，属于其配套产业，符合要求。 相符 光福镇工业南区和北区不得新增工业用地，主导产业为精密机械加工、电子配件、新材料、医疗器械、新能源、节能环保、高新技术产业、文化旅游等。 不适用。 相符 太湖科技产业园居住区与工业区之间设置空间隔离带，且在生产空间边界布设大气污染物排放量较小的建设项目。 不适用。 相符 污染物排放管控 城镇污水处理厂、纺织工业、食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。 不适用。 相符 1、新建排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物的项目，在吴中区范围内实行现役源2倍削减量替代或关闭源1.5倍削减量替代。 项目新增挥发性有机物排放，在吴中区范围内进行总量平衡。 相符 2、光福镇工业南区和北区不得新增污染物排放总量 3、在光福镇工业南区、工业北区、太湖科技产业园新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。其中，战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的1.1倍实施减量替代；战略性新兴产业改建项目应当实现项目磷、氮等重点水污染物年排放总量减少；提升环保标准的技术改造项目的磷、氮等重点水污染物年排放总量减少幅度应当不低于该项目原年排放总量的百分之二十。前述减少的磷、氮等重点水污染物年排放总量指标不得用于其他项目。除上述项目以外，不得新、改、扩建其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。 本项目位于苏州市吴中区光福镇工业园区北区，为新建项目，不新增污染物排放总量，在吴中区范围内实行现役源2倍削减量替代或关闭源1.5倍削减量替代的污染物排放方案；不排放含磷、氮等污染物的生产废水，符合相关要求。 相符 环境质量底线：①大气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值、江苏省“三线一单”要求等。②2020年PM2.5浓度不超过40μg/m3，2025年目标浓度控制在34μg/m³以下，2035年在24μg/m³以下。③渔洋山区域水源保护区达到Ⅱ类水标准，香山运河、木光河、后堡江、浒光河达到Ⅲ类水标准。④土壤达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值中的第一类、第二类用地标准。 项目位于环境质量不达标区，根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》，苏州市环境空气质量在2024年实现全面达标。根据大气环境影响分析表明：本项目排放的废气可达标排放，对评价区环境敏感目标影响较小，环境影响可接受；根据度假区区域评估报告渔洋山区域水源保护区达到Ⅱ类水标准，香山运河、木光河、后堡江、浒光河达到Ⅲ类水标准；根据度假区区域评估报告，区域内土壤各因子满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准。 相符 大气污染物排放量：颗粒物≤12.04t/a，SO2≤8.59 t/a，NO2≤17.27 t/a，甲苯≤1.19t/a，二甲苯≤1.19t/a，硫酸雾≤0.4t/a，HCl≤0.49t/a，VOCs≤8.56t/a。 工业废水污染物排放量（接管量）：化学需氧量排放量小于266.76吨/年，氨氮排放量小于19.54吨年，总氮小于25.12吨/年，总磷小于2.77吨/年 大气污染物排放量：非甲烷总烃0.158t/a、丙烯腈0.002t/a、苯乙烯0.001t/a、甲苯0.002t/a、乙苯0.004t/a、氨0.013t/a；本项目无工业废水排放。 相符 环境风险防控 度假区和企业编制环境风险应急预案，对重点风险源编制环境风险评估报告。 本项目为新建项目，项目建成后将进行应急预案的编制。 布局管控，度假区内部的功能布局应充分考虑风险源对区内及周边环境的影响 项目位于苏州市吴中区光福镇工业园区北区，对照《苏州市吴中区光福镇总体规划图（（2014－2030））》，本项目所在地规划为产业研发用地，可用于生产；另外根据企业提供的土地证，项目地用地性质为工业用地，符合相关土地利用规划。 相符 废水泄漏安全防范。尽量增加可能发生液体泄漏或者火灾事故的罐区围堰面积，尽可能将灌区事故下产生的废水控制在罐区围堰内，降低事故状态下废水转移，输送的风险。合理设置应急事故池。根据污水产生、排放、存放特点，划分污染防治区，提出和落实不同区域地面防渗方案，企业内部重点做好生产装置区、罐区、废水事故池及输水管道的防渗工作。 本项目无生产废水产生及排放，不涉及罐区。 相符 对建设用地污染风险重点管控区内关闭搬迁、拟变更土地利用方式和土地使用权人的重点行业企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。 本项目不在污染风险重点管控区域，不涉及土壤环境状况调查评估。 相符 运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力 本项目原料及产品均采用汽运，不涉及船运。 相符 禁止新建燃用高污染燃料的项目和设施，区内各企业因工艺需要使用工业炉窑应使用天然气、电等清洁能源。 本项目不涉及。 相符 对拟入园项目设置废水排放指标门槛，对于废水产生量大、COD排放强度高于生态工业园标准的项目应限制入区。控制入园企业的技术装备水平，加大对使用清洁能源和能源利用效率高的企业引进力度，通过技术交流与升级改造带动开发区现有企业进一步提高能源利用效率。 本项目无生产废水产生及排放。 相符 从表1-4可知，本项目的建设不违背《苏州太湖国家旅游度假区环境影响评价区域评估报告》。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”中的相关要求。 与省“三线一单”生态环境分区管控方案（苏政发〔2020〕49号）及苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案（苏环办字〔2020〕313号）相符性分析 2.1与省“三线一单”生态环境分区管控方案（苏政发〔2020〕49号）相符性分析 对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地属于太湖流域重点管控单元，江苏省省域生态环境管控要求如下： 表1-5 江苏省省域生态环境管控要求 管控类别 重点管控要求 本项目情况 相符性 江苏省省域生态环境管控要求 空间布局约束 1、按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。全省陆域生态空间总面积23216.24平方公里，占全省陆域国土面积的22.49%。其中国家级生态保护红线陆域面积为8474.27平方公里，占全省陆域国土面积的8.21%；生态空间管控区域面积为14741.97平方公里，占全省陆域国土面积的14.28%。 2、牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3、大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4、全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5、对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。 本项目距离太湖岸线边界约4.6km，本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不在生态管控区范围内，不属于产能过剩、化工和钢铁行业。 符合 污染物排放管控 1、坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2、2020年主要污染物排放总量要求：全省二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放总量分别为66.8万吨、85.4万吨、149.6万吨、91.2万吨、11.9万吨、29.2万吨、2.7万吨。 本项目建成后实施污染物总量控制，不突破环境容量及生态环境承载力。 符合 环境风险防控 1、强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2、强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3、强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4、强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。 本项目将按照江苏省地方标准《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）的要求编制突发环境事件应急预案，并定期进行演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急预案监测能力，加强应急物资管理。 符合 资源开发效率要求 1、水资源利用总量及效率要求：到2020年，全省用水总量不得超过524.15亿立方米。全省万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到国家最严格水资源管理考核要求。到2020年，全省矿井水、洗煤废水70%以上综合利用，高耗水行业达到先进定额标准，工业水循环利用率达到90%。 2、土地资源总量要求：到2020年，全省耕地保有量不低于456.87万公顷，永久基本农田保护面积不低于390.67万公顷。 3、禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 本项目产生的生活污水，经市政污水管网接入科福污水处理厂进行处理，达标后排入浒光运河，冷却水不外排；项目租赁现有空置厂房，无新增用地，不占用耕地、基本农田等；本项目营运过程中消耗的电源、水资源相对区域资源利用总量较少，不涉及高污染燃料。 符合 太湖流域生态环境重点管控要求 空间 布局 约束 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建扩建畜禽养殖场，禁止新建扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。 本项目距离太湖岸线边界约4.6km，属于太湖一级保护区范围，本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等行业；本项目无含氮、磷生产废水排放，不属于其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。 污染 物排 放管 控 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。 本项目不涉及。 环境 风险 防控 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。 本项目不使用船舶运输剧毒物质、危险化学品等，不会向水体倾倒污染物，项目建成后实施严格的环境风险防控，建立环境应急预案，定期进行演练。 资源 利用 效率 要求 1、太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 2、2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。 本项目营运期用水量 较少，不会达到资源利用上线。 2.2与《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字〔2020〕313号）相符性分析 对照《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字〔2020〕313号），本项目位于苏州市吴中区光福镇工业园区北区，位于“光福镇”，属于一般管控单元，相符性分析见下表。 表1-6 苏州市一般管控单元生态环境准入清单相符性对照表 环境管控单元名称 生态环境准入清单 本项目情况 相符性 一般管控单元（光福镇） 空间布局 约束 （1）各类开发建设活动应符合苏州市国土空间规划等相关要求。 （2）严格执行《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》等有关规定。 （3）严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。 （4）阳澄湖保护区范围内严格执行《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》相关要求。 本项目开发建设符合苏州市国土空间规划等相关要求；本项目属于C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不属于禁止建设项目，本项目生活污水接管至区域污水处理厂，不增设排污口，符合《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》等有关规定；本项目不在阳澄湖保护区范围内，符合《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》相关要求 符合 污染物排 放管控 （1）落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 （2）进一步开展管网排查，提升生活污水收集率。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。 （3）加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。 本项目排放的废气经处理达到相关标准后排放；本项目产生的生活污水接管至区域污水处理厂 符合 环境风险防控 （1）加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预 案管理，定期开展应急演练，持续展环境安全隐患 排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。 （2）合理布局商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 项目建成后，按照江苏省地方标准《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）的要求编制突发环境事件应急预案，并定期进行演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急预案监测能力，加强应急物资管理 符合 资源开发 效率要求 （1）优化能源结构，加强能源清洁利用。 （2）万元GDP能耗、万元GDP用水量等指标达到市定目标。 （3）提高土地利用效率、节约集约利用土地资源。 （4）严格按照《高污染燃料目录》要求，落实相应的禁燃区管控要求。 （5）岸线应以保护优先为出发点，禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。根据江苏省政府关于印发《江苏省长江岸线开发利用布局总体规划纲要（1999-2020 年）》的通知（苏政发[1999]98号），应坚持统筹规划与合理开发相结合，实现长江岸线资源持续利用和优化配置。在城市地区，要将岸线开发利用纳入城市总体规划，兼顾生产、生活需要，保留一定数量的岸线。 本项目不在长江岸线内，营运过程中消耗的电源、水资源相对区域资源利用总量较少，不涉及高污染燃料 符合 本项目属于《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）中划分的太湖流域重点管控单元以及《苏州市“三线一单”生态分区管控实施方案》（苏环办字〔2020〕313号）中划分的一般管控单元，均满足其分级分类管控措施相关内容的要求。 3、与江苏省太湖水污染防治条例相符性分析 3.1与《太湖流域管理条例》相符性 本项目距离太湖约4.6km，根据《太湖流域管理条例》（2011年8月24日国务院169次常务会议通过，现予公布，自2011年11月1日起施行）： 第二十八条：排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 第二十九条，新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： 新建、扩建化工、医药生产项目； 新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十条，太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 本项目距离太湖岸线边界4.6km，属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等行业；不属于新建、扩建化工、医药生产项目；项目生活污水进入科福污水处理厂处理达标后排入浒光运河，冷却水循环使用不外排，不排放含氮、磷的生产废水；项目内使用的原辅材料无剧毒物质，且不存在危险化学品，无需设置危化品仓库，不存在废物回收场、垃圾场。项目原材料及产品进出厂均使用汽车运输；本项目设置的一般固废暂存区及危废暂存区均做好防风、防雨淋、防渗等污染防治措施，一般固废外售处置；危废委外处置。因此，项目符合《太湖流域管理条例》要求，不在上述所禁止的范围内。 3.2与《江苏省太湖水污染防治条例（2021年修订）》相符性 根据《江苏省太湖水污染防治条例（2021年修订）》，太湖流域包括太湖湖体，苏州市、无锡市、常州市和丹阳市的全部行政区域，以及句容市、高淳县、溧水县行政区域内对太湖水质有影响的河流、湖泊、水库、渠道等水体所在区域。太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：一级保护区范围为：太湖湖体、沿湖岸5km区域、入湖河道上溯10km以及沿岸两侧各1km范围。二级保护区范围为：主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围。其他地区为三级保护区。 对照《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号）中的附件《江苏省太湖流域三级保护区范围》中的保护区范围的叙述，本项目位于苏州市吴中区光福镇工业园区北区，属于太湖流域一级保护区范围内。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）中第四十三条，太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）“新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； 使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 第四十四条：除二级保护区规定的禁止行为以外，太湖流域一级保护区还禁止下列行为： 新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； 在国家和省规定的养殖范围外从事网围、网箱养殖，利用虾窝、地笼网、机械吸螺、底拖网进行捕捞作业； 新建、扩建畜禽养殖场； 新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目； 设置水上餐饮经营设施； 法律、法规禁止的其他可能污染水质的活动。 除城镇污水集中处理设施依法设置的排污口外，一级保护区内已经设置的排污口应当限期关闭。 本项目距离太湖直线距离4.6km，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号），本项目属于太湖流域一级保护区域。本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染及电镀项目；不属于其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。本项目产生的生活污水经市政污水管网排入科福污水处理厂，处理达标后尾水排入浒光运河，冷却水不外排，不会降低水体在评价区域的水环境功能。 因此，项目符合《江苏省太湖水污染防治条例（2021年修订）》中的相关要求。 4、与国家和地方产业政策相符性 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）2021年修订》限制类、淘汰类，属于允许类项目。 本项目不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（苏办发〔2018〕32号）》限制、淘汰和禁止项目，本项目产品不属于其中落后产品。 本项目不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府〔2007〕129号）中限制类、淘汰类、禁止类，属于允许类；故本项目符合国家和地方产业政策。 5、与相关环保政策文件符合性分析 表1-7 与有关挥发性有机废气环保政策符合性分析 文件名称 相关要求 本项目情况 相符性 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 （环大气[2019]53号） 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 本项目不涉及使用涂料、油墨、胶粘剂等物料。 相符 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 本项目原辅料均密封保存，加强设备与场所密闭管理。 相符 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废 治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 本项目产生的有机废气根据预估的浓度、组分、风量，温度、压力等采用国家推荐技术二级活性炭吸附处理后可稳定达标排放，吸附法工艺成熟，对有机废气有较高的去除效率。 相符 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办〔2014〕128号） 鼓励对排放的VOCs进行回收利用……并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%； 二、行业VOCs排放控制指南（四）橡胶和塑料制品行业1.参照化工行业要求，对所有有机溶剂及低沸点物料采取密闭式存储，以减少无组织排放。3.PVC制品企业增塑剂应密闭储存，配料、混炼、造粒、挤塑、压延、发泡等生产环节应设集气罩对于废气进行收集，配料、投料、混炼尾气应采用布袋除尘等高效除尘装置处理，过滤、压延、粘合等尾气可采用静电除雾器对有机物进行回收处理，发泡废气优先采用高温焚烧技术处理。其他塑料制品废气因根据污染物种类及浓度的不同，分别采用多级填料塔吸收、高温焚烧等技术净化处理。 本项目注塑过程产生的有机废气在设备上方设集气罩收集，收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理达标后通过排气筒排放，废气收集效率90%，整体去除效率90%。本项目无有机溶剂、增塑剂，无混炼、造粒、压延、发泡等工序，故本项目符合要求。 相符 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》 第二十一条 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。 本项目使用的原材料及产生的危险废物均处于室内密闭容器中；生产过程产生的有机废气经集气罩收集+二级活性炭吸附装置处理，对大气环境影响较小，故本项目符合要求。 相符 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号） 五、废气收集设施治理要求：产生VOCS的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置控制风速不低于 0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，…使用VOCS质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。 本项目根据排放废气特征、VOCS组分及浓度、生产工况等，采用集气罩+二级活性炭吸附工艺处理有机废气。同时加强生产车间密闭管理，并按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。废气处理过程产生的废活性炭等危险废物委托有资质的公司无害化处置。 本项目采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值大于800mg/g。 相符 七、有机废气治理设施治理要求：新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCS组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。加强运行维护管理，做到治理设施较多生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCS废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施起停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCS治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒物活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；…有条件的工业园区和企业集群鼓励建设集中涂装中心，分散吸附、集中脱附模式的活性炭集中再生中心，溶剂回收中心等涉VOCS“绿导”项目，实现VOCS集中高效处理。 十、产品VOCS含量治理要求：工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品、电子等重点行业要加大低（无）VOCS含量原辅材料的源头替代力度，加强成熟技术替代品的应用。…含VOCS产品使用量大的国企、政府投资建设工程承建单位要自行或委托社会化检验机构进行抽检，鼓励其他企业主动委托社会化检验机构进行抽检。 本项目不涉及生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，属于低（无）VOCS含量原辅材料。 相符 《江苏省重点行业挥发性有机物清洁原料替代 工作方案》 重点任务 （一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件1）等行业为重点，分阶段推进3130家企业（附件2）清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。 本项目不涉及生产和使用高VOCs含量的涂料、胶粘剂、清洗剂、油墨。 相符 （二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020） 6、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表1-8 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析对照表 内容 相关要求 项目情况 相符性 VOCs物料储存无组织排放控制要求 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料桶中 本项目原辅料储存于密闭的容器中 相符 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 本项目盛装原辅料的容器及包装袋均存放于室内，在非取用状态时均加盖保持密闭 相符 VOCs物料转移和输送无组织排放控 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 本项目原辅料均存储于密闭包装内 相符 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加热成型（流延、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或密闭空间内操作，废 气收集处理系统，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目生产过程产生的有机废气经集气罩收集通过二级活性炭处理后于15m高排气筒排放 相符 VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 本项目废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备能够停止运行，待检修完毕后同步投入使用 相符 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s。 本项目废气收集系统排风罩（集气罩）的设置符合GB/T16758的规定，控制风速不低于0.3m/s 相符 废气收集系统的输送管道应密闭。 收集管道密闭 相符 VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 项目废气经收集处理系统处理后能够符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)标准要求 相符 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处置设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 本项目位于重点地区，收集的NMHC初始排放速率均＜2kg/h，已配置VOCs处理设施，处理效率为90% 相符 7、与《江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案》（苏环办〔2019〕149号）、《苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》（苏环管字〔2019〕53号）相符性分析 在环评审批手续方面，查找是否依法履行环境影响评价手续，分析贮存的危险废物对大气、水、土壤和环境敏感保护目标可能造成的环境影响等，特别是对拟贮存易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物是否进行了环境影响评价，并提出相关贮存要求。危险废物贮存设施是否作为污染防治设施纳入建设项目竣工环保验收，并符合安全生产、消防、规划、建设等相关职能部门的相关要求。 本项目为新建项目，待本项目建成后，各种危险废物均分类规范储存，在做好风险防范措施的情况下，厂内贮存的危险废物不会对大气、水、土壤和环境敏感保护目标造成环境影响。 在贮存设施建设方面，查找是否在明显位置按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；是否在出入口、设施内部等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。是否按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。是否按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物是否进行预处理后进入贮存设施贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。 待本项目建成后，危废将按照其种类和特性分类储存，并按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息。 在管理制度落实方面，自查是否建立规范的危险废物贮存台账，如实记录废物名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。产生废弃危险化学品的单位是否根据《关于废弃危险化学品纳入危险废物管理的条件和程序的复函》（环办土壤函〔2018〕245号）要求，将拟抛弃或者放弃的危险化学品种类、数量等信息纳入危险废物管理计划，向属地生态环境部门申报，经生态环境部门备案后，将贮存设施和贮存情况纳入环境监管范围。危险废物经营单位需排查是否制定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。 建设单位拟按照相关要求建立环境管理制度，建立规范的台账制度，并按照要求处置存放危险废物，按照生态环境部门要求进行申报危废管理计划，与危废单位签订危废协议，定期处置危险废物。

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 苏州鹏杰模具制品有限公司成立于2015年12月25日，注册地位于苏州市吴中区光福镇工业园区北区，经营范围包括生产、加工、销售：模具及配件、电器及配件、机械设备及配件、五金机电产品；销售：塑胶制品、日用百货；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械设备研发；金属制品研发；家用电器研发；五金产品研发；模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 。由于市场的需要，公司拟投资300万元，租赁苏州振达针纺织有限公司位于苏州市吴中区光福镇工业园区北区的空置厂房进行生产，厂房租赁面积为1402平方米，建成投产后形成年产塑料制品1000万件的生产规模。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（国家主席令第九号，2015年1月1日起施行）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）本项目需进行环境影响评价，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目生产的注塑件产品属于二十六、橡胶和塑料制品业 29-53——塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），需编制环境影响报告表；为此，苏州鹏杰模具制品有限公司委托我公司进行该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，即进行了现场调查及资料收集；根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类）（试行)》（2021年4月1日实施），原料使用较常规、无专项评价限定的大气污染物排放，废水接市政污水管网，对照“表1专项评价设置原则表”中各项类别，均不需开展专项评价类别；因此通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据编制技术指南要求和有关规范编制了该项目的环境影响报告表，经项目建设单位确认，供生态环境部门审查批准。 2、项目基本工程情况 2.1主要产品及产能 表2-1 本项目主要产品及产能 产品名称 产品用途 规格尺寸 年设计能力 年工作时间（h） 塑料制品 电器配件及机械设备配件 ≦70g/件 1000万件 7200 2.2主要工程组成 表2-2 本项目工程组成一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 注塑车间 1000m2 注塑生产 辅助工程 办公区 100m2 职工办公、休息 贮运工程 原料仓库 100m2 存放原辅料 成品仓库 100m2 存放成品 危废暂存区 20m2 存放危废 一般固废暂存区 20m2 存放一般固废 运输 汽车运输 公用工程 给水 自来水 3204t/a 由市政给水管网供，用于生活用水、循环冷却塔补充用水 排水 雨水 -- 接入市政雨水管网 污水 720t/a 生活污水接入科福污水处理厂，冷却水不外排 供电 50万kW·h/a 由供电所供电 环保工程 废气处理 本项目注塑废气经集气罩收集后进入1套二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒FQ-01排放。粉碎工段产生的颗粒物经移动式除尘器处理后在车间内无组织排放。 废水处理 生活污水通过污水管网排入科福污水处理厂进行达标处理，最终排入浒光运河，冷却水循环使用不外排。 噪声治理 合理布局、采用低噪设备、隔声减振及距离衰减等措施。 固废处理 设置1间危废暂存区20m2 厂内危废委托有资质单位处理 设置1间一般固废暂存区20m2 废包装材料等一般固废外售处置，生活垃圾由环卫部门统一清运处理 依托工程 厂区内已实施雨污分流体制，依托现有管网、雨水排放口、污水排放口，不新设排污口；厂区内供电线路已完善，依托厂区现有供电线路；厂区内已进行绿化，不新增绿化面积、依托厂区现有。 3、项目原辅料消耗、理化性质及设备情况 3.1主要原辅材料及燃料种类和用量 表2-3 主要原辅材料 序号 原辅料名称 组分 状态 年用量（t/a） 存储方式 最大存储量t 是否为危化品[1] 储存地点 运输 方式 1 ABS塑料粒子 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 固 500 25kg/袋装 50 否 原料仓库 汽车运输 2 HIPS塑料粒子 聚苯乙烯 固 100 25kg/袋装 10 否 3 PA66塑料粒子 聚酰胺 固 50 25kg/袋装 10 否 4 包装材料 塑料袋、纸箱 固 10 堆放 2 否 5 模具 钢材 固 50套 堆放 5套 否 6 润滑油 基础油、阻燃剂、抗氧化剂 液 0.2 20kg/桶 0.2 否 7 抹布 布 固 0.02 20kg/袋装 0.02 否 注：[1]根据《危险化学品目录（2015）版》（2022年调整）判定。 表2-4 主要原辅材料理化性质 名称 理化特性 易燃爆炸性 毒理特性 ABS塑料粒子 ABS是丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，熔点为175℃。其无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒。密度为1.05~1.18g/cm3，收缩率为0.4%~0.9%，弹性模量值为0.2Gpa，泊松比值为0.394，吸湿性<1%，热分解温度>250℃。 可燃 无毒 HIPS塑料粒子 HIPS相对密度为1.04~1.06，热变形温度70~84℃。HIPS的拉伸强度约为15~30MPa，伸长率为35~60%。随温度的降低、应变速率的增加而增加，有点像橡胶增韧体系。HIPS的性质有点像黏弹性固体，当暴露在恒定拉伸应力下会产生蠕变。蠕变随分子量的升高而降低，并通常随橡胶含量的升高而增加。HIPS的蠕变行为强烈依赖于平均分子量(Mw)。弯曲强度为29.4~50 MPa，冲击强度0.09~0.16N/M，维卡软化点84~100℃，熔体指数为2~9g/10min。HIPS部件的耐热性依赖于它们的形状、生产条件、热源类型和加热持续时间，也受HIPS级别的影响。 可燃 无毒 PA66塑料粒子 半透明或不透明乳白色结晶形聚合物。热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好。广泛用于工业生产、日用品和包装薄膜领域。热分解温度大于300℃，具有良好的耐磨性、自润滑性和耐溶剂性。 可燃 低毒 润滑油 常温下为液体；浅棕色，沸点>280C；蒸气压：<0.5Pa at20℃ 未分类为易燃性，但会燃烧 在正常使用条件下没有特殊危害 3.2主要生产单元、主要生产设施及设施参数 表2-5 主要生产及辅助设备 序号 设备类型 设备名称 技术规格及型号 数量（台/套） 备注 1 生产设备 拌料机 300kg 3 拌料 2 粉碎机 600型 5 粉碎不合格品和废塑料 3 注塑机 90-500T 15 注塑成型 4 烘料机 / 2 烘干 5 辅助设备 空压机 15kw 1 -- 6 循环冷却塔 32t/h 1 冷却 7 环保设备 二级活性炭吸附装置 风量5000m3/h 1 处理有机废气 8 移动式除尘器 -- 5 处理颗粒物废气 4、水平衡分析 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图 单位t/a 5、劳动定员及工作制度 本项目预计职工人数为30人，年工作300天，实行两班制工作制，每班工作12h，年运行时间7200h。 6、厂区平面布置 本项目租赁苏州振达针纺织有限公司位于苏州市吴中区光福镇工业园区北区厂房进行塑料制品的生产，该厂房局部三层，共2921.72m2，本项目租赁厂房第1层，租赁面积约1402m2，1F生产车间、危废暂存区、一般固废暂存区、原料仓库、成品仓库等；二层和局部三层由红木家具租赁作为展厅使用。车间平面布置图见附图3。 7、项目周围环境概况 本项目位于苏州市吴中区光福镇工业园区北区，项目所在厂房北侧为苏州市文档印刷有限公司，南侧为至诚机械有限公司、苏作匠心红木家具，西侧为空地，东侧为福东路。项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目租用苏州振达针纺织有限公司位于苏州市吴中区光福镇工业园区北区空置的生产厂房进行生产，无需进行土建，主要为室内装修、安装设备，工程量较小。主要产污环节为施工废气、生活污水、生活垃圾及装修垃圾及施工噪声。 图2-2 项目施工期工艺流程图 2、营运期 塑料制品生产工艺流程 图2-3 塑料制品生产工艺流程及产污节点图 主要生产工序简介： 拌料：本项目注塑采用ABS、PA66、HIPS粒子作为原料，使用拌料机将塑料粒子均匀搅拌，塑料粒子粒径较大，不会挥发产生粉尘。该工序会产生设备噪声（N1-1）。 烘料：将搅拌均匀的塑料粒子利用烘料机将塑料粒子的水分烘干，采用电加热方式，加热温度60~80℃，加热时间约2h，该过程未达到塑料粒子分解温度，无废气产生。该工序会产生设备噪声（N1-2）。 注塑成型：塑料粒子送至注塑机内进行加热，注塑过程中温度及压力控制均采用自动化控制。注塑温度为180-200℃，塑料粒子受热后熔融，注塑机通过压力将软化的塑料注入模具中。根据生产需要，需要使用冷却水对设备进行间接冷却，控制注塑机成型温度。模具无需清洗，不使用脱模剂，冷却水循环使用，不外排，定期补充。注塑过程会产生有机废气（G1-1）、废塑料（S1-1）及设备噪声（N1-3）。有机废气主要成分为丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、氨、非甲烷总烃。丙烯腈来源于ABS塑料粒子；苯乙烯、甲苯、乙苯主要来源于ABS、HIPS塑料粒子；氨主要来源于PA66塑料粒子；非甲烷总烃来源于ABS、HIPS和PA66粒子。 修整：注塑后的产品人工进行修毛边，修整产生的塑料边角料粉碎回用。 检验：人工目检对注塑好的产品进行检验，核实与样品是否有差异。分选出合格品、废次品，废次品进行粉碎回用。 粉碎：废次品、塑料边角料进入破碎机中破碎后回用注塑工艺循环使用，会产生极少量不可再注塑的废塑料。粉碎过程会产生少量粉尘G1-2、废塑料（S1-2）及设备噪声（N1-4）。 入库：人工将合格品包装入库，该过程无污染物产生。 本项目设备保养及维护过程会产生废抹布S1-3、废润滑油L1-1；设备维护过程会使用润滑油，废抹布作为危废委托有资质的危废单位进行处置；原料拆包过程会产生废油桶S1-4。废抹布、废油桶作为危废委外处置。 塑料粒子原料拆包产生废包装材料S1-5，废包装材料主要为塑料袋，作为一般固废外售处置。 本项目注塑成型生产过程产生的有机废气经集气罩收集后通过1套两级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的FQ-01排气筒排放，活性炭定期更换，废气处理过程中产生废活性炭S1-6，废活性炭作为危废委外处置。 项目粉碎过程产生的粉尘废气经移动式除尘器处理后在车间内无组织排放。移动式除尘器中的滤材定期更换，产生废滤材S1-7，废滤材作为一般固废外售处置。移动式除尘器收集的粉尘S1-8作为一般固废外售处置。 生活办公产生的生活污水W1-1，生活垃圾S1-9。生活垃圾由环卫部门处置；生活污水一起经市政污水管网排入科福污水处理厂进行达标处理，尾水排入浒光运河。 本项目主要污染环节及污染物见下表： 表2-6 本项目主要污染环节及污染物（因子）一览表 项目 产生环节 种类 污染物名称 污染防治措施简述 废水 员工生活 生活污水 pH、COD、SS、NH3-N、TP 接入市政污水管网进入科福污水处理厂集中处理 废气 注塑成型 注塑成型废气（G1-1） 非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、氨 经集气系统收集后，经两级活性炭吸附装置处理后，由15m高的排气筒排放 粉碎 粉碎废气（G1-2） 颗粒物 经移动式除尘器处理后，在车间内无组织排放 噪声 拌料 设备噪声（N1-1） 等效连续A声级 生产均在室内，通过建筑隔声 注塑成型 设备噪声（N1-2） 等效连续A声级 烘料 设备噪声（N1-3） 等效连续A声级 粉碎 设备噪声（N1-4） 等效连续A声级 固废 注塑成型 废塑料（S1-1） 一般固体废物 外售综合利用 粉碎 废塑料（S1-2） 一般固体废物 原料拆包 废油桶（S1-4） 危险废物 委托有资质单位处理 设备保养及维护 废抹布（S1-3） 危险废物 废润滑油（L1-1） 危险废物 原料包装 废包装材料（S1-5） 一般固体废物 外售综合利用 废气处理 废活性炭（S1-6） 危险废物 委托有资质单位处理 废滤材（S1-7） 一般固体废物 外售综合利用 收集的粉尘（S1-8） 一般固体废物 员工生活 生活垃圾（S1-9） 城市生活垃圾 环卫处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，经与出租方苏州振达针纺织有限公司进行确认，苏州振达针纺织有限公司于2002年01月24日在苏州市吴中区光福镇工业园北区注册成立，未进行生产，不需要办理环保手续。企业经营范围为：生产、销售：羊毛衫；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。根据企业提供的土地证（吴国用（2010）第06100215号，项目所在地块用地性质为工业用地，建设项目厂区内雨水管及污水管已铺设到位，实行“雨污分流”制，污水排放口按照“排污口规范化设置要求进行建设”。本项目企业入驻之前所在厂房为苏州振达针纺织有限公司物流仓库。本项目依托已建雨污水管网和排口，排口监管由苏州振达针纺织有限公司负责。仓库无废气、废水、危险废物产生，所以无环境遗留问题，可满足使用要求。因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 大气环境 1.1大气环境质量现状评价 根据苏州市人民政府颁布的苏府〈1996〉133号文的有关内容，项目所在区域的大气环境划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。评价引用《2021年度苏州市生态环境状况公报》中的相关资料，2021年苏州市区环境空气中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为28微克/立方米、48微克/立方米、6微克/立方米和33微克/立方米；一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度分别为1毫克/立方米和162微克/立方米。与2020年相比，PM2.5、PM10和CO浓度分别下降15.2%、2.0%和9.1%，SO2、NO2和O3浓度持平。项目所在区域苏州市各评价因子数据见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表（单位：μg/m3） 评价因子 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 6 60 10.0 达标 24小时平均第98百分数 11 150 7.3 达标 NO2 年平均质量浓度 33 40 82.5 达标 24小时平均第98百分数 77 80 96.3 达标 PM10 年平均质量浓度 48 70 68.6 达标 24小时平均第98百分数 96 150 64.0 达标 PM2.5 年平均质量浓度 28 35 80.0 达标 24小时平均第98百分数 62 75 82.7 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1000 4000 25.0 达标 O3 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 162 160 101.3 超标 注：SO2和NO224小时平均第98百分数、PM10和PM2.524小时平均第95百分位数现状数据根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）附录A中公式计算得。 据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，2021年苏州市全市环境空气质量平均优良天数比率为83.8%，与2020年相比基本持平。各地优良天数比率介于81.4%~87.7%之间；市区环境空气质量优良天数比率为85.5%，与2020年相比，上升1.1个百分点。影响环境空气质量的主要污染物为臭氧。 对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），二氧化硫（SO2）及二氧化氮（NO2）24小时平均第98百分位数浓度值及年平均质量浓度值均优于一级标准，可吸入颗粒物（PM10）24小时平均第95百分位数浓度及年均浓度值均达到二级标准，细颗粒物（PM2.5）24小时平均第95百分位数浓度及年均浓度值均达到二级标准，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度值优于一级标准，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度值超过二级标准，因此判定为非达标区。 大气常规因子依据《2021年度苏州市生态环境状况公报》数据，监测因子具有较好的代表性，能够反映出本项目所在区域内的空气环境污染状况。 大气环境综合整治：根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》的远期目标：“力争到2024年，苏州市PM2.5浓度达到35μg/m3左右，O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。”苏州市近期主要大气污染防治任务如下：（1）调整能源结构，控制煤炭消费总量；（2）调整产业结构，减少污染物排放；（3）推进工业领域全行业、全要素达标排放；①进一步控制二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘排放；②强化VOCs污染专项治理；（4）加强交通行业大气污染防治；（5）严格控制扬尘污染；（6）加强服务业和生活污染防治；（7）推进农业污染防治；（8）加强重污染天气应对。 到2024年，通过完成全要素深度控制，苏州SO2、NOx、VOCs及PM2.5排放量分别下降44%、40%、35%及46%。其中，电力行业实施热电整合及深度减排，SO2、NOx、VOCs及PM2.5的年排放量预计将分别减排1.0万吨、1.1万吨、0.01万吨和0.18万吨；钢铁行业在超低排放基础上实施烧结深度治理，SO2、NOx及PM2.5的年排放量预计将分别减排1.0万吨、1.4万吨和0.84万吨；化工行业实施全面产业升级，完成VOCs全过程深度治理，VOCs年排放量预计减排0.70万吨；涂装行业实施全面涂料替代与全过程治理，VOCs年排放量预计减排2.1万吨；全面淘汰国Ⅲ及以下柴油车，NOx、VOCs及PM2.5的年排放量预计将分别减排2.4万吨、0.14万吨及0.08万吨；全面淘汰国Ⅲ及以下汽油车NOx、VOCs及PM2.5的年排放量预计将分别减排0.4万吨、0.81万吨及0.02万吨。根据空气质量模型模拟结果显示，到2024年，采取全要素减排设置后，可有效降低各项污染物浓度，平均减排比例为22.1%。PM2.5、NOx及臭氧年均浓度下降比例分别为21.0%、26.1%及8.9%。可以实现PM2.5浓度达到35μg/m3以下。 地表水环境 2.1地表水环境质量现状评价 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，2021年，苏州市13个县级及以上城市集中式饮用水水源地取水总量约为15.55亿吨，其中长江和太湖取水量约占取水总量的32.5%和47.9%。根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，水质类别均达到或优于Ⅲ类标准，全部达到考核目标要求。30个国考断面达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的国考断面有26个，占比为86.7%，未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊。80个省考断面达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的省考断面有74个，占比为92.5%，未达Ⅲ类的6个断面均为湖泊。 3、声环境 3.1声环境质量现状评价 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，2021年，苏州市声环境质量保持稳定，道路交通声环境较2020年有所改善，但昼间区域声环境及功能区声环境质量均有所下降。 2021年，苏州市昼间区域噪声平均等效声级为54.8分贝，与2020年相比上升0.4dB（A），处于区域环境噪声二级水平。各地昼间噪声平均等效声级处于49.9~55.7dB（A）之间。影响苏州市区昼间城市区域声环境质量的主要声源是社会生活噪声，所占比例为53.8%；其余依次为交通噪声、工业噪声和施工噪声，所占比例分别为28.5%、12.1%和5.6%。依据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）评价，苏州市功能区声环境昼间、夜间平均达标率分别为95.6%和85.8%。1~4a类功能区声环境昼间达标率分别为86.4%、96.7%、100.0%和98.1%，夜间达标率分别为77.3%、86.7%、95.8%和 82.7%。与2020年相比，功能区声环境昼间平均达标率下降2.9个百分点，夜间平均达标率下降3.4个百分点。 本项目位于苏州市吴中区光福镇工业园区北区，根据《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府〔2019〕19号）文的要求，项目所在地声环境功能类别为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，故根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年4月1日起实施）文件要求，不需要进行声环境现状现场监测。 4、地下水、土壤环境质量现状 本项目在已建厂房内建设，厂区内地面全部硬化，不存在地下水、土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年4月1日起实施）文件要求，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。 5、生态环境现状 本项目位于苏州市吴中区光福镇工业园区北区，利用已建厂房进行建设，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年4月1日起实施）文件要求，不开展生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |

| 环境保护目标 | 建设项目位于苏州市吴中区光福镇工业园区北区。根据现场踏勘，项目区域场地平坦，环境现状良好。厂区附近无已探明的矿床和珍贵动植物资源，没有园林古迹，也没有政府法令制定保护的名胜古迹。项目周围环境保护目标见表3-2，项目周围500m范围内环境保护目标分布图见附图2。 1、大气环境 表3-2 环境空气保护目标 序号 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对 厂界距离/m X Y 1 田舍里 0 140 居民 约20户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 北 130 2 吴家桥 237 183 居民 约20户 东北 260 3 福溪花园B区 -300 17 居民 约50户 西北 260 4 田舍村 -173 -44 居民 约100户 西南 140 5 爱丽莎·阳光名苑 -248 -316 居民 约300户 西南 383 6 福溪花园 -500 -53 居民 约50户 西南 460 7 工艺文化城 -343 365 居民 约50户 西北 470 8 东南侧居民区 145 -408 居民 约15户 东南 415 备注：本项目以租赁厂房中心为原点（0，0）。 2、声环境 项目厂界外50米无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地的建设项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年4月1日起实施）文件要求，故本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目生产过程有组织排放的非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、颗粒物 、氨执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5标准；颗粒物、甲苯、非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9标准；相关标准见表3-3。 表3-3 大气污染物排放标准限值 执行标准 污染物指标 排气筒高度（m） 最高允许排放浓度mg/ m3 无组织排放监控浓度限值 监控点 mg/m3 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5和表9标准 非甲烷总烃 15 60 企业边界 4.0 苯乙烯 20 企业边界 *5.0 丙烯腈 0.5 **0.15 甲苯 8.0 0.8 乙苯 50 / 氨 20 *1.5 颗粒物 / / 周界外浓度最高点 1.0 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品） 0.3 备注：【1】*表示苯乙烯、氨无组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新改扩排放限值；【2】**丙烯腈无组织执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 厂区内VOCs无组织排放浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放限值标准。 表3-4 厂区内VOCs无组织排放浓度限值 污染物名称 特别排放限值(mg/m3) 限值含义 标准来源 非甲烷总烃 6 监控点处1h平均浓度值 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 20 监控点处任意一次浓度值 2、水污染物排放标准 本项目产生的生活污水经市政污水管网排入苏州市吴中区太湖度假区科福污水处理厂，执行苏州市吴中区太湖度假区科福污水处理厂的接管限值，污水处理厂排放废水中的COD、NH3-N、TP、TN执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》中苏州特别排放限值；pH、SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。具体指标见下表。 表3-5 污水排放标准主要指标值表（单位：mg/L） 种类 执行标准 标准级别 指标 限值 废水进水 苏州市吴中区太湖度假区科福污水处理厂接管标准 -- pH 6~9（无量纲） COD 400 SS 220 TN 45 NH3-N 35 TP 4 污水厂排放口 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》中苏州特别排放限值 -- COD 30 NH3-N 1.5（3）* TN 10 TP 0.3 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A标准 pH 6~9（无量纲） SS 10 *注：[1]括号外数值为＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 根据《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府[2019]19号）文的要求，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-6 营运期噪声排放标准 标准级别 昼间 夜间 2类 60dB(A) 50dB(A) 4、固体废物排放标准 固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》。一般固废贮存管理按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物置于危废暂存区，委托有资质单位进行处理，执行《危险废物贮存污染控制标准 》（GB 18596-2001）及其修改单（环保部公告，公告2013年36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子和排放指标 本项目污染物排放总量见表3-7。 表3-7 本项目污染物排放总量 单位：t/a 污染物名称 产生量 削减量 排放量 总量控制 总控量 考核量 废气 有组织 非甲烷总烃 1.58 1.422 0.158 0.158 / 丙烯腈 0.023 0.021 0.002 / 0.002 苯乙烯 0.012 0.011 0.001 / 0.001 甲苯 0.015 0.013 0.002 / 0.002 乙苯 0.036 0.032 0.004 / 0.004 氨 0.018 0.005 0.013 / 0.013 无组织 非甲烷总烃 0.176 0 0.176 0.176 / 丙烯腈 0.0026 0 0.0026 / 0.0026 苯乙烯 0.0007 0 0.0007 / 0.0007 甲苯 0.0019 0 0.0019 / 0.0019 乙苯 0.0013 0 0.0013 / 0.0013 氨 0.002 0 0.002 / 0.002 颗粒物 0.036 0.029 0.007 / 0.007 生活废水 废水量 720 0 720 720 / COD 0.288 0 0.288 0.288 / SS 0.158 0 0.158 / 0.158 NH3-N 0.025 0 0.025 0.025 / TP 0.0029 0 0.0029 0.0029 / TN 0.032 0 0.032 0.032 / 固废 一般固废 0.458 0.458 0 0 0 危险废物 16.592 16.592 0 0 0 生活垃圾 4.5 4.5 0 0 0 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 苏州鹏杰模具制品有限公司租赁苏州振达针纺织有限公司位于江苏省苏州市吴中区光福镇工业园区北区工业用房进行年产塑料制品1000万件新建项目，建筑面积1402平方米。本项目施工期仅需简单装修和设备安装，无需土建。 装修阶段主要是装卸材料和切割材料时产生的噪声，混合噪声级约为90dB(A)。此阶段为室内施工，噪声源主要集中在室内，对周围环境影响较小。 该阶段废水排放主要是施工工人生活排放的生活污水，生活污水主要含SS、COD和动植物油等。该阶段废水排放量较小，该废水排入污水管网，进入科福污水处理厂进行处理达标排放，对地表水环境影响较小。 该阶段产生的固体废物主要为废弃的装修材料等建筑垃圾以及各类装修材料的包装袋和施工工人生活垃圾等。包装物基本上回收利用或销售给废品收购站，建筑垃圾和生活垃圾由环卫部门清运处理。因此，上述废弃物不会对周围环境产生较大影响。 项目应加强施工管理，合理安排施工时间，严禁夜间进行高噪声振动的施工作业，施工期对周围环境影响很小。 综上，项目施工期在采取各项污染防治措施后，对周围环境影响较小。随着施工期的结束，这些影响因素都随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 大气环境影响分析 1.1废气产生环节 1.1.1正常工况 本项目各废气核算依据见下表4-1。 表4-1 本项目废气产生源强分析一览表 污染源 污染源编号 污染物种类 原料用量t/a 源强核算依据 收集方式 收集率% 治理措施 风量m3/h 排放形式 治理工艺 去除效率% 是否为可行技术 注塑成型 G1-1 非甲烷总烃 PA66、ABS、HIPS 650 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—《292塑料制品业系数手册》，塑料件注塑过程中非甲烷总烃的产生系数以2.70kg/t计； 集气罩 90 1套两级活性炭吸附装置 90 是 5000 1根15m高FQ-01排气筒 丙烯腈 ABS、HIPS 600 ABS注塑参考文献《丙烯腈-丁二烯~苯乙烯（ABS）塑料中残留单体的溶解沉淀气相色谱法测定》（袁丽凤，邬蓓蕾等，分析测试学报[J].2008(27)：1095-1098）中实验结果：ABS塑料中残留丙烯腈单体含量51.3mg/kg、甲苯单体含量33.2mg/kg、乙苯单体含量79.6mg/kg；参考文献《丙烯腈-丁二烯~苯乙烯塑料残留单体含量的研究》（李丽，炼油与化工[J].2016(6)：62-63）中实验结果：ABS塑料中残留苯乙烯单体含量25.55mg/kg。 HIPS注塑过程根据文献《气相色谱-质谱法分析聚苯乙烯加热分解产物》（中国卫生检验杂志 2009年9月第19卷第9期林华影，张伟等）内容可知，聚苯乙烯在加热至180～200℃时，分解产生的苯乙烯浓度为0.64~1.13mg/m3，分解产生的甲苯浓度为2.28~3.42mg/m3，分解产生的乙苯浓度为1.06~1.31mg/m3 苯乙烯 甲苯 乙苯 氨 PA66 50 PA66产生的氨约为非甲烷总烃产生量的15% 粉碎 G1-2 颗粒物 废塑料、不合格品 6.0 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2922塑料板、管、型材制造行业系数表”中的颗粒物产污系数“6kg/t产品”计 集气罩 90 移动式除尘器 90 是 / 无组织排放 1.2 源强核算过程 （1）正常工况 ①有机废气 本项目注塑制品使用的原料为ABS、PA66、HIPS塑料粒子。注塑过程会产生有机废气，ABS粒子注塑过程产生的污染因子主要考虑苯乙烯、丙烯腈、非甲烷总烃、甲苯、乙苯；PA66粒子注塑过程产生的污染因子主要考虑非甲烷总烃、氨；HIPS粒子注塑过程产生的污染因子主要考虑非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯。 【1】非甲烷总烃参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—《292塑料制品业系数手册》，塑料件注塑过程中非甲烷总烃的产生系数以2.70kg/t计。 【2】ABS注塑过程丙烯腈、甲苯、乙苯产生量参考文献《丙烯腈-丁二烯~苯乙烯（ABS）塑料中残留单体的溶解沉淀气相色谱法测定》（袁丽凤，邬蓓蕾等，分析测试学报[J].2008(27)：1095-1098）中实验结果：ABS塑料中残留丙烯腈单体含量51.3mg/kg、甲苯单体含量33.2mg/kg、乙苯单体含量79.6mg/kg。苯乙烯产生量参考文献《丙烯腈-丁二烯~苯乙烯塑料残留单体含量的研究》（李丽，炼油与化工[J].2016(6)：62-63）中实验结果：ABS塑料中残留苯乙烯单体含量25.55mg/kg。 【3】本项目使用的PA66(单体分子量为226)，除非甲烷总烃外还会有少量的酰胺键断裂，挥发出微量的氨(分子量34)，则PA66产生的氨约为非甲烷总烃产生量的15%。 【4】HIPS注塑过程根据文献《气相色谱-质谱法分析聚苯乙烯加热分解产物》（中国卫生检验杂志 2009年9月第19卷第9期林华影，张伟等）内容可知，文献中实验条件为称取25g聚苯乙烯于250ml瓶中测得聚苯乙烯在加热至180～200℃时，分解产生的苯乙烯浓度为0.64~1.13mg/m3，分解产生的甲苯浓度为2.28~3.42mg/m3，分解产生的乙苯浓度为1.06~1.31mg/m3，本项目按最不利情况考虑，并结合实验条件计算得出苯乙烯、甲苯、乙苯产生量分别为0.00001mg/g、0.00003mg/g、0.00001mg/g，本项目HIPS塑料粒子用量为100t/a，经计算得出其注塑过程苯乙烯、甲苯、乙苯的产生量极小，本项目仅进行定性分析。 项目产品量按粒子原料粒子重量计，即塑料粒子重量共650t/a，则项目非甲烷总烃总产生量为1.755t/a。 本项目ABS年用量为500t，则项目丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯产生量分别为0.026t/a、0.013t/a、0.017t/a、0.04t/a。 本项目PA66粒子年用量为50t，则PA66注塑过程氨产生量为0.02t/a。 综上所述，故非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、氨产生量分别为1.755t/a、0.026t/a、0.013t/a、0.017t/a、0.04t/a、0.02t/a。有机废气经集气罩收集后进入1套两级活性炭吸附装置进行处理，经处理达标后通过1根15m高的FQ-01排气筒排放，废气收集效率为90%，有机废气去除率约90%，氨的去除率为30%，故非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、氨有组织排放量约分别为0.158t/a、0.002t/a、0.001t/a、0.002t/a、0.004t/a、0.013t/a，非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、氨无组织排放量分别为0.176t/a、0.0026t/a、0.001t/a、0.002t/a、0.004t/a、0.002t/a。 ②颗粒物废气 本项目粉碎过程会产生颗粒物废气，颗粒物废气产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2922 塑料板、管、型材制造行业系数表”中的颗粒物产污系数“6kg/t-产品”计，根据建设单位提供的资料，本项目粉碎塑料量约6.0t/a，故颗粒物产生量约为0.036t/a，颗粒物废气经管道收集后通过移动式除尘器装置处理后在车间内无组织排放；废气收集效率为90%，颗粒物去除率为90%，故颗粒物无组织排放量约0.007t/a。 |

表4-2 有组织废气产生及排放情况 排气筒编号 类型 污染物名称 产生情况 风量 m3/h 去除率（%） 排放情况 治理 措施 排气筒基本情况 执行标准 产生量 t/a 产生速率 kg/h 产生浓度 mg/m3 排放量 t/a 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 排放浓度（mg/m3） FQ-01 一般排放口 非甲烷总烃 1.58 0.219 43.889 5000 90 0.158 0.022 4.389 通过两级活性炭吸附装置处理 有组织排放，15m高，内径0.4m，排放温度30℃，烟气流速11.1m/s；地理坐标：120°24'43.812"东、31°18'8.496"北 60 丙烯腈 0.023 0.003 0.639 0.002 0.0003 0.056 0.5 苯乙烯 0.012 0.0017 0.33 0.001 0.0001 0.028 20.0 甲苯 0.015 0.0021 0.42 0.002 0.0003 0.056 8.0 乙苯 0.036 0.005 1.0 0.004 0.0006 0.11 50 氨 0.018 0.003 0.5 0.013 0.002 0.361 20 注：年工作时间按年工作7200h计。 备注：根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关规定，排气筒高度应按环境影响评价要求确定，应不低于15m。本项目建筑高度为10米，故本项目排气筒高度设置为15m合理可行。 表4-3 无组织废气排放情况 污染源位置 污染物名称 污染物产生情况 治理措施 污染物排放情况 面源高度（m） 面源面积（m2） 速率(kg/h) 产生量(t/a) 速率(kg/h) 排放量(t/a) 生产 厂房 非甲烷总烃 0.024 0.176 / 0.024 0.176 10 1000 丙烯腈 0.0004 0.0026 0.0004 0.0026 苯乙烯 0.0001 0.001 0.0001 0.001 甲苯 0.0003 0.002 0.0003 0.002 乙苯 0.0006 0.004 0.0006 0.004 氨 0.0003 0.002 0.0003 0.002 颗粒物 0.005 0.036 经移动式除尘器处理 0.001 0.007 注：年工作时间按年工作7200h计。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）非正常工况 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），非正常工况是指生产设施非正常工况或污染防治（控制）设施非正常状况，其中生产设施非正常工况指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。 根据本项目的废气排放特征确定，非正常工况主要发生在环保设施出现故障的情况，非正常工况下的主要废气污染物为非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、氨。项目生产开工前，首先应开启运行废气处理设施，然后再进行作业，使生产过程中产生的废气都能得到及时处理。生产操作停止时，废气处理装置应继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭。设备检修以及突发性故障（如区域性停电时的停车），企业应事先安排好，停止操作产生废气的生产活动。对于本项目而言，非正常工况出现的最大可能情况是活性炭饱和，活性炭饱和情况下对废气基本不具备净化效率，项目在非正常工况下的排放情况见下表4-4。 表4-4 非正常工况污染物排放情况表 排放源 污染因子 排放速率 kg/h 排放浓度（mg/m3） 持续时间 （h/次） 频次 （次/年） 措施 FQ-01排气筒 非甲烷总烃 0.219 43.889 0.5 2 立即停止对应工段生产，立即进行维修，待恢复正常后再重新进行生产 丙烯腈 0.003 0.639 苯乙烯 0.0017 0.33 甲苯 0.0021 0.42 乙苯 0.005 1.0 氨 0.003 0.5 为避免非正常工况的发生，企业应采取以下措施： ①项目开停车、设备检修、工艺设备运转异常时，与环保处理装置联动，做到处理装置提高开启延后关闭，确保不会出现因开停车、设备检修、工艺设备运转故障导致污染物非正常排放； ②加强废气处理设施中风机等的维护保养，及时发现处理设备的隐患，制定日常检查方案并专人负责，确保设备正常、稳定运转。建立环保设备台账记录制度，安排专人对环保设备的运行情况和检测维修情况进行记录，详细记录更换周期，确保废气处理系统正常运行，废气排放达标；杜绝废气未经处理直接排放； ③为避免非正常工况时对环境的污染影响，开工时先运行环保治理设施，后开始工艺流程；停工时先停止生产，后关闭环保治理设施，并在停工时进行检修。废气处理设备检修期间应停止生产； ④加强监管，安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每班次对废气处理设施进行检查。 1.3、废气治理设施 本项目产生的有机废气经设备上方集气装置收集后通过1套二级活性炭设备吸附处理后，于1根15m高FQ-01排气筒排放。 本项目粉碎工序产生的颗粒物废气经移动式除尘器处理后车间内排放。 本项目具体处理工艺流程见下图。 图4-1 本项目废气处理工艺流程图 （1）达标可行性分析 本项目产生的有机废气经设备上方集气装置收集后通过1套两级活性炭设备吸附处理后，于1根15m高FQ-01排气筒排放，该排气筒非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、氨的有组织排放浓度分别为4.389mg/m3、0.056mg/m3、0.028mg/m3、0.056mg/m3、0.11mg/m3、0.361mg/m3，排放浓度均低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准。 本项目注塑件产品重量约为648t/a，本项目非甲烷总烃年排放量为0.158t/a，经计算，单位产品非甲烷总烃排放量0.243kg/t，低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t，因此非甲烷总烃的排放量低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求。 （2）收集装置可行性分析 参照《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）中附录A公式 A.2、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）附录J公式J.0.3： Q=3600×F×Vx 式中：Q—排风罩的排风量（m3/h）； F—排风罩罩口面积（m2）； Vx—控制风速（m/s）。 在实际工程中，设备分布、风管长度和转弯等因素会造成风力损失，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计，全厂废气收集情况见下表。 表4-5 全厂废气收集方式一览表 排气筒 位置 集气罩 形式 个数 尺寸(m) 与工位 距离(m) 空气吸入风速(m/s) 理论风量(m/s) 设计风 量(m3/h) 收集 效率 FQ-01 生产厂房 伞形固定式顶吸罩 15 0.38*0.38 0.25 0.5 3899 4679 90% 本项目废气处理设施计总风量为5000m3/h，满足本项目需求。 为保证项目集气罩对废气进行有效收集，采用上吸式集气罩，集气罩周边安装固定式活动挡板，集气罩与废气源距离较近，配合离心风机负压抽取，收集率可达90%。故本项目废气收集具有可行性。根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》中表1-1VOCs认定收集效率表，如下表。 表4-6 VOCs认定收集效率表 收集方式 收集效率% 达到上线效率必须满足的条件，否则按下限计 设备废气排口直连 80~95 设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发 车间或密闭间进行密闭收集 80~95 屋面现浇，四周墙壁或门窗等密闭性好。收集总风量能确保开口处保持微负压（敞开截面处的吸入风速不小于0.5m/s），不让废气外泄 半密闭罩或通风厨方式收集（罩内或厨内操作） 65~85 污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于某一数值（喷漆不小于0.75m/s，其余不小于0.5m/s） 本项目废气集气罩周边安装固定式活动挡板，产生点处风速不小于0.5m/s，符合半密闭罩收集效率上限85%。同时，生产车间四周墙壁、门窗密闭性好，但根据废气工程设计风量，车间内无法达微负压，故车间内收集效率按80%计，则本项目废气总收集效率=1-（1-85%）×（1-80%）=97%，考虑企业生产过程中人员进出，因此，保守考虑废气收集效率可以达到90%以上。 （3）处理装置可行性分析 I、两级活性炭吸附装置 ①根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业（HJ1122—2020）》第二部分塑料制品工业，表2重点管理排污单位废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表，针对废气可行技术为：喷淋、吸附、催化燃烧、UV光氧化/光催化法等。本项目有机废气采用集气罩收集，经“两级活性炭吸附”处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业（HJ1122—2020）》中的可行技术，具有可行性。 ②对照《国家先进污染防治技术目录（大气污染防治领域）》挥发性有机工业废气污染防治技术中分子筛吸附-移动脱附VOCS净化技术，废气收集后经多级过滤装置去除漆雾、颗粒物，再经分子筛吸附床吸附后达标排放。本项目采用的活性炭吸附与《国家先进污染防治技术目录（大气污染防治领域）》中所列的分子筛吸附均属于目前工业中常用的吸附剂，均具有丰富微孔结构和大的比表面积，其废气净化原理基本一致，故采用活性炭吸附与分子筛吸附具有相似的工艺路线、净化原理和处理效率。因此，本项目采用的两级活性炭吸附有机废气基本符合国家先进污染防治技术要求。 活性炭吸附装置主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂活性炭，藉由物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须对吸附剂进行更换。理论上两级活性炭吸附装置对有机物的去除率可达90%以上，但是活性炭对有机废气的去除率和有机废气的种类、浓度及活性炭的密度等参数有关。本项目两级活性炭吸附装置技术参数见下表： 表4-7 活性炭吸附装置主要设计参数 参数名称 技术参数值 两级活性炭吸附装置 单个装置规格（mm） 1200*2000*2000 1200*2000*2000 装置截面积（m2） 4 4 设计风量（m3/h） 5000 活性炭类型 颗粒活性炭 颗粒活性炭 活性炭规格（mm） 炭层厚度650mm 炭层厚度650mm 一次装填量（kg） 1500 1500 操作吸附量（kg/t） 100 100 过流风速（m/s） 0.35 0.35 废气进口温度（°C） 30 30 有机废气净化效率（%） 90 90 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》，煤质颗粒活性炭的性能应满足GB/T7701.5 的要求，因此项目方在购买颗粒状活性炭时需根据下述技术指标进行选择。 表4-8 颗粒状活性炭吸附剂技术指标 项目 指标 孔容积，cm3/g ≥0.55 碘值，mg/g 800 比表面积，m2/g ≥750 pH值 8〜10 水分，% ≦5.0 强度，% ≥90 四氟化碳吸附率，% ≥45 装填密度，（g/L） 450-600 长期稳定运行和达标性可靠性分析：本项目吸附处理的废气为非甲烷总烃，活性炭具有较大的表面积和较大的吸附容量，对于有机废气具有良好的吸附效果，单级活性炭吸附对有机废气的去除率约为70%，两级活性炭对有机废气的去除效率约为90%。根据《新生力塑料科技（无锡）有限公司年产100万套塑料制品及模具、50万套玻璃纤维增强塑料制品及特种纤维产品、20万套通信设备、20万套办公设备、20万套汽车零部件及配件新建项目竣工环境保护验收监测报告》的监测数据，成型废气等均采用两级活性炭吸附装置处理后排放，验收监测数据具体见下表。 表4-9 活性炭吸附工程实例 排气筒编号 监测时间 处理前VOCs 处理后VOCs 处理效率 排气量m3/h 产生浓度mg/m3 产生速率k/h 排气量m3/h 排放浓度mg/m3 排放速率k/h FQ01 2016.11.1 31534 0.438 0.0138 29434 0.038 0.00112 91.9 31585 0.743 0.0235 30376 0.074 0.00225 90.4 由监测可知，活性炭吸附对VOCs的去除效率为90%以上，本环评取90%。活性炭吸附处理有机废气是环保工程中最为普遍且技术较为成熟的处理方式，性能稳定，在处理设施正常运行的条件下，其治理效率是有保证的，因此在技术上可行，能长期稳定运行和并具有达标排放可靠性。 根据《苏州开拓药业股份有限公司新建年产400万片普克鲁胺制剂项目竣工环境保护验收监测报告表》的监测数据，氨用二级活性炭吸附装置处理后排放的验收监测数据具体见下表。 表4-10 活性炭吸附氨工程实例 排气筒编号 监测时间 处理前氨 处理后氨 处理效率% 排气量m3/h 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 排气量m3/h 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 苏州开拓药业股份有限公司排气筒5# 2021.1.29 18879 0.48 0.009 17328 0.31 0.0053 41.2 2021.1.30 19969 0.46 0.009 17330 0.333 0.003 33.3 由表4-10可知，二级活性炭吸附装置对氨的去除效率可达30%以上，本项目取30%。且两级活性炭是处理废气的常规工程方式，本项目后期通过建立活性炭更换台账、废气处理设施定期点检、增加废气监测频次等措施加强后期废气运行监管，以保证废气处理效率长期稳定性和废气设施运行稳定性。 参照《吸附法工业废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的要求，本项目废气治理措施稳定运营技术可行性见下表。 表4-11 本项目废气工程稳定达标排放技术可行性分析 序号 技术规范要求 项目情况 相符性 1 采用颗粒状吸附剂时，气流流速宜低于0.6m/s 本项目废气设备风量均为5000m3/h，单个活性炭箱的截面积为4.0m2，故本项目的气体流速为0.35m/s，低于0.6m/s 符合 2 当废气中含有颗粒物含量超过1mg/m3时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理 本项目不涉及 符合 3 过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值是应及时清理或更换过滤材料。 过滤装置两端安装压差计，检测阻力超过600Pa时及时更换活性炭 符合 4 过滤材料、吸附剂和催化剂的处理应符合固体废弃物处理与处置相关管理规定。 废活性炭委托有资质危废单位处理 符合 5 治理工程应有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定 设置事故自动报警装置，符合安全生产、事故防范的相关规定 符合 6 治理设备应设置永久性采样口，采样口的设置应符合HJ/T397-2007的要求，采样频次和检测项目应根据工艺控制要求确定。 活性炭吸附塔设置有窗口和人孔，方便检修、填充材料的取出和装入 符合 7 应定期检测过滤装置两端的压差 每天检查过滤层前后压差计，压差超过600Pa时及时更换活性炭，并做好点检记录 符合 8 治理工程应先于产生废气的生产工艺设备开启，后于生产工艺设备停机，并实现联锁控制 废气治理措施与生产设备设置联动控制系统，保证治理工程先于产生废气的生产工艺设备开启，后于生产工艺设备停机 符合 9 吸附装置的净化效率不低于90% 根据《新生力塑料科技（无锡）有限公司年产100万套塑料制品及模具、50万套玻璃纤维增强塑料制品及特种纤维产品、20万套通信设备、20万套办公设备、20万套汽车零部件及配件新建项目竣工环境保护验收监测报告》的监测数据，两级活性炭对有机废气的去除率在90%以上，本项目采用“两级活性炭”二级处理工艺，故可见其废气处理效率达90%是可行的 符合 本项目活性炭吸附装置设计参数满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)中要求。本项目吸附处理的废气为有机废气，活性炭对其处理效率较好，活性炭吸附处理有机废气是环保工程中最为普遍且技术较为成熟的处理方式，性能稳定，在处理设施正常运行的条件下，其治理效率是有保证的，因此采用两级活性炭处理为高效的治理措施。 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（江苏省生态环境厅，2021-07-19发布），活性炭更换周期（T）计算公式为： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T—更换周期，天；m—活性炭的用量，kg；s—动态吸附量，%，（一般取值10%）；c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；Q—风量，单位m3/h；t—运行时间，单位h/d。 表4-12 活性炭更换周期计算表 对应设施 活性炭的用量（m，kg） 动态吸附量 （s） 活性炭削减的VOCs浓度（c，mg/m3） 风量 （Q，m3/h） 运行时间（t，h/d） 更换周期（T，天） FQ-01 3000 10% 39.5 5000 24 63 经计算FQ-01活性炭更换周期（T）约为63天，折算年更换约5次，最终更换方案需根据活性炭吸附器的使用情况确定。本项目FQ-01活性炭共处理有机废气约1.422t/a，则年更换产生废活性炭约为16.422t/a。本项目吸附处理的废气主要为非甲烷总烃，活性炭对其处理效率较好，在处理设施正常运行的条件下，其治理效率是有保证的。 II、移动式除尘器 本项目粉碎过程产生的废气经移动式除尘器处理后，车间内无组织排放。含尘气体由吸风口经管道进入静压室后，粉尘经过滤芯过滤，首先气流快速的降低和气流方向的改变，使大颗粒的粉尘由于重力作用和惯性而直接沉降于集尘抽屉内，对于较轻、较细的粉尘则被阻留于润筒壁，为防止堵塞滚筒，必须要对滤筒进行清灰，采用智能定时脉冲阀，通过气压的反吹分别依次对滤筒进行清灰，效果显著，净化后的清洁空气通过离心风机的作用经出风口排出箱体外，除尘效率不小于90%。本项目选取的移动式除尘净化器吸风口100mm，处理风量范围800-1500m3/h，过滤风速2.8~3.0m/s，功耗0.75kw。 1.4 废气污染物排放量 表4-13 全厂大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度mg/m3 核算排放速率kg/h 核算年排放量t/a 一般排放口 1 FQ-01 非甲烷总烃 4.389 0.022 0.158 2 丙烯腈 0.056 0.0003 0.002 3 苯乙烯 0.028 0.0001 0.001 4 甲苯 0.056 0.0003 0.002 5 乙苯 0.11 0.0006 0.004 6 氨 0.361 0.002 0.013 有组织排放总计 非甲烷总烃 0.158 丙烯腈 0.002 苯乙烯 0.001 甲苯 0.002 乙苯 0.004 氨 0.013 表4-14 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口 产污环节 污染物 主要污染防治 国家或地方污染物排放标准 核算年排放量t/a 标准名称 浓度限值 mg/m3 1 生产厂房 注塑、粉碎 苯乙烯 加强有组织抽风系统抽风量、提高设备密闭性 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新改扩排放限值 5.0 0.001 氨 1.5 0.002 非甲烷总烃 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准 4.0 0.176 颗粒物 1.0 0.007 甲苯 0.8 0.002 乙苯 / / 0.004 丙烯腈 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 0.15 0.0026 无组织排放总计 无组织排放总计 苯乙烯 0.001 氨 0.002 非甲烷总烃 0.176 颗粒物 0.007 甲苯 0.002 乙苯 0.004 丙烯腈 0.0026 表4-15 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量t/a 1 非甲烷总烃 0.334 2 丙烯腈 0.004 3 苯乙烯 0.002 4 甲苯 0.004 5 乙苯 0.008 6 颗粒物 0.007 7 氨 0.015 2、废气环境监测计划 企业应按照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《固定污染源排污许可分类管理目录》相关要求，开展大气污染源监测，大气污染源监测计划见表4-16。 表4-16 大气污染源监测计划 类别 监测位置 监测项目 监测频次 执行排放标准 备注 废气 有组织 FQ-01排气筒 非甲烷总烃 1次/半年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准 非重点排污单位 丙烯腈 1次/年 苯乙烯 1次/年 甲苯 1次/年 乙苯 1次/年 氨 1次/年 无组织 厂区内（厂房门窗或通风口、其他开口(孔)等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测） 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 厂界 丙烯腈 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 苯乙烯 1次/年 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准 氨 1次/年 非甲烷总烃 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9标准 颗粒物 1次/年 甲苯 1次/年 备注：乙苯无对应的无组织排放标准限值，故未列入环境监测计划中。 3、大气环境防护距离计算 为确定项目产生的废气无组织排放对大气环境的影响范围，本评价以排放的非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、苯乙烯、丙烯腈、氨等作为评价因子进行卫生防护距离预测，卫生防护距离计算按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），计算公式如下： 式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；Cm——标准浓度限值（mg/m3）；L——所需卫生防护距离（m）；R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速，及工业企业大气污染源构成类引从表中查取。 表4-17 企业卫生防护距离计算表 污染源位置 污染物名称 平均 风速（m/s） A B C D Cm （mg/Nm3） Qc （kg/h） L （m） 提级后（m） 生产 厂房 非甲烷总烃 3.0 470 0.021 1.85 0.84 2.0 0.024 0.408 100 丙烯腈 470 0.021 1.85 0.84 0.05 0.0004 0.252 50 苯乙烯 470 0.021 1.85 0.84 0.01 0.0001 0.375 50 甲苯 470 0.021 1.85 0.84 0.2 0.0003 0.3 50 颗粒物 470 0.021 1.85 0.84 0.45 0.001 0.055 50 氨 470 0.021 1.85 0.84 0.2 0.0003 0.034 50 注：乙苯没有对应的环境质量标准值，故未进行卫生防护距离计算。 非甲烷总烃为综合性评价因子，计算的卫生防护距离终值后为100米。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m但小于或等于1000m 时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m，可能的卫生防护距离为0，50，100，200，300，……，1000，1200，1400，……。因此，本项目以租赁的生产厂房边界为起点设100m卫生防护距离。经核实，生产厂房边界100m范围内无居民区等环境敏感目标，以后也不得新建环境敏感目标。针对厂内无组织排放的废气，公司应加强对车间的管理，确保空气的循环效率，从而使空气环境达到标准要求，并保证厂界周边不得有明显的异味。 项目卫生防护距离内无居民区等敏感保护目标，符合卫生防护距离要求。卫生防护距离内不得新建居住区、医院、学校等生活环境敏感点。 本项目生产过程中产生的无组织废气主要考虑生产过程中不可避免会产生异味。 针对异味气体，本项目采取的主要措施有： a．对设备、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好； b．加强管理，所有操作严格按照既定的规程进行； c．加强生产区域通风，以减轻异味气体对周围环境的影响； e．项目建成后，切实加强管理，加强生产过程的全过程控制，建立健全岗位责任制和监督机制。 经实践证明，采用上述措施后，可有效地减少生产过程中无组织气体的排放，使污染物的无组织排放量降低到较低水平。 4、大气环境影响分析结论 通过分析，本项目排放的大气污染物对周围环境的影响均较小，周围环境空气质量基本能够维持现状。企业必须按照报告表中所提措施严格控制废气污染物的排放，做好无组织废气的环境管理，以保证项目周边环境敏感目标的环境空气质量不受影响。 2、地表水环境影响分析 2.1生产废水产生及排放情况 本项目用水主要为冷却塔用水及生活用水，用水均为自来水。本项目地面为干式清洁，无废水产生。 （1）冷却塔用水：本项目设有1台冷却塔，单台循环量约32t/h，年工作7200h，年循环量230400t/a，根据《建筑给水排水设计规范》（GB500515-2009）中冷却设备的补充水量，应按冷却水循环水量的1%~2%确定，本项目冷却水循环使用，不外排，自然损耗水量按1%计算，需定期补充水量为2304t/a，无废水产生。 （2）生活用水：根据企业提供的资料，本项目预计职工30人，根据《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额(2019年修订)》项目生活用水量按100L/d•人算，年工作300天，则生活用水总量约为900t/a，排污系数取0.8，生活污水排放总量为720t/a， 经市政污水管网接入科福污水处理厂集中处理，处理达标后尾水排入浒光运河。 本项目废水产生及排放情况见下表。 表4-18 本项目废水产生源强分析一览表 来源 废水量 （t/a） 污染物 名称 污染物产生量 治理 措施 污染物排放量 标准浓度限值(mg/L) 排放方式与去向 浓度 (mg/L) 产生量 (t/a) 浓度 (mg/L) 排放量 (t/a) 生活污水 720 pH 6~9 — 接入市政污水管网 6~9 — 6~9 排入苏州市吴中区太湖度假区科福污水处理厂处理 COD 400 0.288 400 0.288 400 SS 220 0.158 220 0.158 220 NH3-N 35 0.025 35 0.025 35 TP 4 0.0029 4 0.0029 4 TN 45 0.032 45 0.032 45 表4-19 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理措施 排放口 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理措施编号 污染治理措施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 pH、COD、SS、氨氮、TP、TN 进入城市下水道 间断排放，排放期间流量不稳定但有周期性规律 -- -- -- DW001 √是 □否 (企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 (温排水排放 □车间或处理设施排放口 表4-20 废水间接排放口基本信息表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准限值/（mg/L） 1 DW001 120°24'15.151" 31°19'22.850" 0.072 太湖度假区科福污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定但有周期性规律 / 太湖度假区科福污水处理厂 pH 6~9 COD 30 SS 10 NH3-N 1.5 TN 10 TP 0.3 表4-21 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 新增日排放量t/d 新增年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 400 0.00096 0.288 SS 220 0.00053 0.158 NH3-N 35 0.00008 0.025 TP 4 0.00001 0.0029 TN 45 0.00011 0.032 全厂排放口合计 COD 0.288 SS 0.158 NH3-N 0.025 TP 0.0029 TN 0.032 2.2区域污水处理厂接管可行性分析 2.2.1 污水处理厂概况 科福污水处理厂一期工程始建于2003年，位于善光（苏福）公路一号桥东北侧。污水处理厂一期工程采用A2/O氧化沟工艺，规模1.0万m3/d，分两组运行。主要生产构（建）筑物包括：粗格栅及进水泵房（土建2.0万m3/d）、细格栅及旋流沉砂池（土建1.0万m3/d）、生物池（1.0万m3/d）、二沉池（1.0万m3/d）、接触消毒池（2.0万m3/d）、污泥泵房（1.0万m3/d）、储泥池、脱水车间和加氯间（土建2.0万m3/d），辅助生产建筑物有生产技术楼、机修仓库、食堂等。由于治理太湖水需要，于2012年对科福污水处理厂进行搬迁扩建，本次扩建工程确定扩建后工程总规模3.0万m3/d，污水处理厂出水水质按照一级A标准执行。该项目已建成，目前已在运营。 迁扩建后污水处理厂位于苏州市国家旅游度假区光福镇230省道与银矿路交叉口西南侧。 处理工艺及规模：新污水处理厂采用“A2O氧化沟工艺+混凝沉淀过滤+紫外消毒”的二级生化处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准；同时新建提升泵站一座，配套污水管网20公里。提标改造后的科福污水处理厂主体线路仍沿用现有处理工艺，其中A2/O生化池考虑优化运行条件，增强内回流设施，增加碳源补给系统，强化生物脱氮除磷；增加次氯酸钠补给系统；污泥在现有厂区2座污泥浓缩池基础上增加2座，减少处理系统污泥负荷，污泥脱水改用2套离心脱水设备并增加一套全封闭式污泥料仓。同时，厂区增加除臭系统及部分仪器仪表设备等，提标改造后污水处理厂设计处理能力不变。服务范围为国家旅游度假区光福镇、度假区中心区、度假区科技产业园的各类污水；其中光福镇（老镇区）污水管网服务面积约5.64km2，接纳污水达0.7t/d；苏州太湖国家旅游度假区中心区（香山片区）污水管网服务面积约24.78km2，接纳污水达1.4万t/d；苏州太湖科技产业园污水管网服务面积约7.52km2，接纳污水达0.9万t/d；总污水接纳量为3.0万t/d，生活污水比例为78%，工业污水比例为22%。新污水处理厂目前仍有20000t左右余量。 图4-3 提标后科福污水处理厂工艺流程（红色框中为技改内容） 2.2.2 接管可行性 （1）水量接管可行性分析 目前科福污水处理厂对苏州太湖科技产业园污水的接纳能力达0.9万t/d，本项目建成投产后拟接管的废水总量为720t/a，约2.4t/d，仅占余量的0.01%。因此，从水量上而言，项目污水处理是有保障的。本项目正常排放可以被污水处理厂接纳，不会对污水处理厂产生影响。 （2）水质接管可行性分析 根据本项目污水源强分析，其水质可稳定达到苏州科福污水处理厂的接管标准，且废水水质简单，不会对污水处理厂的处理工艺造成大的冲击。 （3）项目周边管网 本项目所在地属于苏州科福污水处理厂的收水范围内，可依托已建的城市污水管道接入污水处理厂。 因此，本项目运行期产生的废水排入苏州科福污水处理厂进行处理是可行的。 2.3环境影响分析 本项目生活污水接管至污水管网，接入苏州科福污水处理厂处理达标后排放。苏州科福污水处理厂尾水水质COD、氨氮、总氮、总磷达“苏州特别排放限值”，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。本项目正常排放可以被污水处理厂接纳，对纳污水体浒光运河水质影响较小。 2.4环境监测计划 根据《重点排污单位名录管理规定（试行）》，并参照苏州市生态环境局关于印发《2022年苏州市重点排污单位名录》（苏环办字[2022]93号），企业属于非重点排污单位。依据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）表2“塑料制品工业排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次”中生活污水排放口—非重点排污单位属于间接排放的不要求开展自行监测。本项目为非重点排污单位，生活污水经市政管网排入苏州科福污水处理厂处理，属于间接排放，因此，本项目不开展生活污水的自行监测。 3、声环境影响分析 3.1噪声产污情况 本项目噪声源主要为生产设备、公辅设备运转产生的噪声，噪声源强在65-85dB（A）之间，经采用置于室内、隔声减振、距离衰减等措施后，厂界噪声能够达标排放。 表4-22 项目噪声情况一览表 序号 设备名称 设备 台数 单台源强dB（A） 距厂界最近距离m 治理措施 降噪效果dB(A) 东 南 西 北 1 注塑机 15 65~75 71 14 10 3 选用低噪声设备；通过合理布局，采用隔声、减震、厂区内绿化等措施 20~30 2 粉碎机 5 75~85 30 11 51 6 20~30 3 空压机 1 75~85 40 7 41 10 20~30 4 冷却塔 1 75~85 38 7 43 10 20~30 5 拌料机 3 65~75 69 12 12 5 20~30 6 烘料机 2 65~75 35 10 46 7 20~30 7 风机（移动式除尘器） 5 65~75 11 10 70 7 20~30 8 风机（二级活性炭吸附装置） 1 65~75 35 10 46 7 20~30 3.2噪声控制措施 为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下降噪措施： ①车间平面合理布局，各类设备均设置在厂房内，使高噪声设备尽可能远离厂界； ②对于高噪声的生产设备，底座设置减振、隔声垫，降低噪声影响； ③加强管理，加强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运转产生的高噪声现象。 ④完善绿化：厂房围墙采用实心墙，厂区种植绿化带，以美化环境和降噪。 项目采取以上降噪措施后并经过距离衰减后，厂界噪声可确保达标，建设单位采用的工业布局和噪声污染防治措施可行。 3.3噪声排放达标分析 ①预测内容 各噪声源在预测点位的声压级叠加值。 ②预测因子 平均连续等效A声级。 ③预测模式 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 在进行噪声预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算不同距离的声级。 （1）噪声影响预测模型 ①室内声源的扩散衰减模式 式中：Lp——距声源距离r处声级，dB(A)； Lw——声源声功率级，dB(A)； Q——指向性因子，取2； r——受声点Lp距声源间的距离，（m）； R——房间常数。R=S*α/（1－α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，取0.03。 ②点声源由室内传至户外传播衰减计算： 式中：Lp2——室外的噪声级，dB(A)； Lp1——室内混响噪声级，dB(A)； TL——总隔声量，dB(A)，估算项目总隔声量为15dB(A)。 ②室外噪声随距离衰减模式 式中：L（r1）——距声源距离r1处声级，dB(A)； L（r2）——距声源距离r2处声级，dB(A)； r1——受声点1距声源的距离，（m）； r2——受声点2距声源的距离，（m）； △L——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、遮挡物、绿化等； A——预测无限长线声源时取10，预测有限长线声源时取15，预测点声源时取20。 ③拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti——在 T 时间内i声源工作时间，s； Mj——等效室外声源个数； t——在T时间内j声源工作时间，s。 （2）声环境预测结果及分析 应用上述预测模式计算本项目厂界外1m处的噪声贡献值，预测其对项目区域边界周围声环境的影响。 表4-23 噪声预测结果表单位：dB（A） 位置 位置 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 噪声源 距离 （m） 贡献值 dB（A） 距离 （m） 贡献值 dB（A） 距离 （m） 贡献值 dB（A） 距离 （m） 贡献值 dB（A） 注塑机 生产车间 71 19.7 14 33.8 10 36.8 3 42.2 粉碎机 30 40.4 11 41.2 51 25.2 6 41.4 空压机 40 23.0 7 38.1 41 22.7 10 30.0 冷却塔 38 23.4 7 38.1 43 22.3 10 30.0 拌料机 69 13.0 12 28.2 12 28.2 5 30.8 烘料机 35 11.8 10 26.4 46 23.9 7 29.0 风机（移动式除尘器） 11 31.2 10 32.0 70 15.1 7 30.1 风机（二级活性炭吸附装置） 35 14.1 10 25.0 46 11.7 7 23.1 贡献值 41.09 44.98 33.08 45.52 标准 2类标准：昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A) 由预测结果可知，在采取相应减振降噪措施后，本项目营运期对各厂界的噪声预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。因此本项目营运期噪声对周围敏感点影响较小，不会改变其声环境功能类别。 3.4声环境监测计划 表4-24 噪声监测计划及要求 监测点位 监测项目 监测频次 执行排放标准 厂界四周各一个，共4个 等效连续A声级 1次/季 （GB12348-2008）2类标准 固体废物影响分析 4.1固体废物产污情况 废塑料（S1-1、S1-2）：本项目粉碎工序会产生少量塑料边角料，根据建设单位提供的资料，生产过程塑料粒子用量约650t/a，其中生产过程部分以废气、废塑料形式损耗，得到产品量约648t/a，废气产生量约1.791t/a（包括有机废气和颗粒物），故废塑料产生量约0.209t/a，废塑料作为一般固废外售处置。 废包装材料（S1-5）：本项目塑料粒子物料拆包及成品包装入库工段会产生少量废包装材料，主要为包装袋等；根据建设单位提供的资料，废包装材料产生量约0.2t/a；废包装材料作为一般固废外售处置。 废抹布（S1-3）：本项目设备维护擦拭过程使用抹布，根据建设单位提供的资料，废抹布产生量约0.02t/a，废抹布上沾有少量润滑油等化学物质，故作为危险废物委托有资质的危废单位进行处置。 废活性炭（S1-6）：有机废气处理过程会产生废活性炭，产生量约为16.422t/a，废活性炭作为危废委托有资质的危废单位进行处置。 收集的粉尘（S1-8）：项目颗粒物废气处理过程中，移动式除尘器收集的粉尘将定期清理，清理后颗粒物作为一般固废外售处置，收集的粉尘量约为0.029t/a。 废滤材（S1-7）：本项目粉碎过程产生的颗粒物废气经移动式除尘器处理，移动式除尘器中的滤材定期更换，产生废滤材约0.02t/a。废滤材作为一般固废外售处置。 废润滑油（L1-1）：本项目设备维护过程使用润滑油，润滑油用量约0.2t/a，维护过程部分沾染在设备和抹布上损耗，损耗系数按0.4计，则产生废润滑油约0.12t/a，废润滑油委托有资质的危废单位进行处置。 废油桶（S1-4）：本项目使用润滑油等油类物质，会产生废油桶，根据企业提供的资料，废油桶产生量约0.03t/a，废油桶委托有资质的危废单位进行处置。 2）生活垃圾（S1-9） 本项目职工30人，按照每人每天产生垃圾0.5kg，工作日以300d计算，则生活垃圾的产生量为4.5t/a，委托环卫部门处理。 4.2固体废物属性判断 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）以及《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），建设项目副产物判定结果汇总见下表。 表4-25 副产物产生及排放情况 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 废塑料 粉碎、注塑 固 塑料 0.209 √ / 固体废物鉴别标准通则 2 废包装材料 物料拆包 固 包装袋、纸箱 0.2 √ / 3 废抹布 擦拭 固 润滑油等 0.02 √ / 4 废活性炭 废气处理 固 有机废气、活性炭 16.422 √ / 5 生活垃圾 员工日常生活办公 固 果皮、纸屑等 4.5 √ / 6 收集的粉尘 废气处理 固 塑料粉尘 0.029 √ / 7 废滤材 废气处理 固 粉尘、滤筒 0.02 √ / 8 废润滑油 设备维护 液 润滑油 0.12 √ / 9 废油桶 原料拆包 固 润滑油 0.03 √ / 表4-26 营运期固体废物分析结果汇总表 编号 固废 名称 属性 产生 工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险 特性 废物 类别 废物代码 估算产生量（t/a） 1 废塑料 一般工业固废 粉碎 固 塑料 一般固体废物分类与码（GB/T39198-2020） / 06 292-001-06 0.209 2 废包装 材料 物料拆包 固 包装袋、纸箱 / 07 223-001-07 0.2 3 收集的 粉尘 废气处理 固 塑料粉尘 / 06 292-001-06 0.029 4 废滤材 废气处理 固 粉尘、滤筒 / 99 900-999-99 0.02 5 废抹布 危险废物 擦拭 固 润滑油等 《国家危险废物名录》（2021年） T/In HW49 900-041-49 0.02 6 废活性炭 废气处理 固 有机废气、活性炭 T HW49 900-039-49 16.422 7 废润滑油 设备维护 液 润滑油 T，I HW08 900-249-08 0.12 8 废油桶 原料拆包 固 润滑油 T，I HW08 900-249-08 0.03 9 生活垃圾 / 员工日常生活办公 固 果皮、纸屑等 / / / / 4.5 项目固废产生及处置情况见表4-27。 表4-27 本项目固废利用处置方式一览表 固废名称 产污环节 属性 废物代码 产生量t/a 处置利用方式 利用处置单位 废塑料 粉碎 一般固废 292-001-06 0.209 外售处置 资源回收单位 废包装材料 物料拆包及包装入库 223-001-07 0.2 收集的粉尘 废气处理 292-001-06 0.029 废滤材 废气处理 900-999-99 0.02 废抹布 擦拭 危险废物 900-041-49 0.02 委外处置 委托有资质单位 废活性炭 废气处理 900-039-49 16.422 废润滑油 设备维护 900-249-08 0.2 废油桶 原料拆包 900-249-08 0.03 生活垃圾 员工日常生活办公 / / 4.5 环卫处置 环卫部门 表4-28 本项目危险废物汇总样表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废 周期 危险 特性 污染防治措施 1 废抹布 HW49 900-041-49 0.02 擦拭 固 润滑油等 润滑油等 3月/次 T/In 委托有资质的单位处理 2 废活 性炭 HW49 900-039-49 16.422 废气处理 固 有机废气、活性炭 有机废气、活性炭 2.4月/次 T 3 废润 滑油 HW08 900-249-08 0.12 设备维护 液 润滑油 润滑油 3月/次 T，I 4 废油桶 HW08 900-249-08 0.03 原料拆包 固 润滑油 润滑油 3月/次 T，I 4.3环境管理要求 4.3.1一般固废 项目拟建设1间20m2的一般固体废物暂存区域，废包装材料、废塑料等暂存于一般固废暂存区，生活垃圾采取袋装化，先集中，后由环卫部门定时清运进行无害化处理。一般工业固废暂存区须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）。各类固体废物分类收集，分类盛放，临时存放于固定场所，临时堆放场所按照相关要求做好防雨、防风、防腐、防渗漏措施，避免产生渗透、雨水淋溶以及大风吹扬等二次污染。一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 4.3.2危险废物 （1）危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚危险废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。通过该系列措施可对危险废物进行有效收集。 （2）危险废物暂存污染防治措施分析 危废贮存场所须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范进行建设的要求建设，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》(苏环管字〔2019〕53号)等相关规定执行。 表4-29 危废暂存区设置情况及相符性一览表 序号 贮存场所（设施）名称 分区名称 占地面积（m2） 危废名称 贮存方式 相符性分析 1 危废暂存区20m2 HW49危废区 11 废油抹布 设置1个1m3吨袋，底面积1m2 该区设置11m2，能满足贮存能力 2 废活性炭 设置10个1m3吨袋，底面积10m2 3 HW08危废区 5 废油桶 设置4个1m2的防泄漏托盘，底面积4m2 该区设置5m2，能满足贮存能力 4 废润滑油 1个占地1m2密闭包装桶 5 内部通道等 4 -- -- 危废暂存区设置4m2，作为内部通道 综上分析，本项目设置20平方米危废暂存区能满足贮存周期内危废最大暂存量，因此危废暂存区设置规模可行。 对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）、江苏省《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办〔2019〕327号）》、《吴中区危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案》，本项目拟建的危险废物暂存处的主要规范建设要求分析如下： 表4-30 危险废物贮存场所规范设置表 序号 规范设置要求 拟设置情况 相符性 1 应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置。 将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，采用立式固定方式将危废废物信息公开栏固定在厂区门口醒目的位置，其顶端距离地面200cm处，材料及尺寸：底板采用5mm铝板、底板120cm×80cm，严格按照规范设置公开内容；危废贮存设施内部分区规范设置警示标志牌：顶端距离地面200cm处，材料及尺寸：采用5mm铝板，不锈钢边框2cm压边，尺寸：75cm×45cm，三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm，并严格按照规范设置公开内容；规范设置包装识别标签，底色为醒目的桔黄色，文字样色为黑色，字体为黑体，尺寸：粘贴式标签 20cm×20cm，系挂式标签10cm×10cm。危废废物贮存设施拟规范配备通讯设备、照明设施和消防设施。设置气体导出口及气体净化装置。 规范设置，符合规范要求。 2 在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 拟在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道、装卸区域等关键位置规范设置视频监控，并与中控室联网。监控系统按《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）、《安全防范高清视频监控系统技术要求》（GA/T1211-2014）等标准设置，监控区域24小时须有足够的光源以保证画面清晰辨识，视频监控录像画面分辨率达到300万像素以上，监控视频保存时间至少为6个月。 规范设置，符合规范要求。 3 根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。 本项目危废涉废润滑油、废油桶、废油抹布、废活性炭分区分类储存。危险废物贮存设施规范设置防雨、防火、防雷、防扬散装置。 规范设置，符合规范要求。 4 在常温常压下对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，使之稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。 本项目危废均密闭储存，不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物，故无须进行预处理，无须按照易爆、易燃危险品贮存。 / 5 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。 本项目不涉及废弃剧毒化学品。 / 6 贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。 严格规范要求控制贮存量，贮存期限为3个月。 规范设置，符合规范要求。 7 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 本项目危废单独分装，不涉及同一容器内混装。不涉及不相容的危险废物混装的情形。 规范设置，符合规范要求。 8 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 本项目液态危险废物容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 规范设置，符合规范要求。 9 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。本标准指《危险废物贮存污染控制标准》 标明危险废物主要成分、化学名称、危险情况、安全措施、废物产生单位、地址、电话、联系人等；字体为黑体字，底色为醒目的桔黄色。 规范设置，符合规范要求。 10 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 本项目废润滑油采用密闭桶装，废活性炭、废油抹布等采用防渗漏吨袋，废油桶设置防泄漏托盘等，均与危险废物相容且不相互反应。 规范设置，符合规范要求。 11 危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则。 本项目危废暂存区地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造（涂刷防腐、防渗涂料），渗透系数≤10－10cm/s；暂存区内设有安全照明设施和观察窗口。 规范设置，符合规范要求。 12 危险废物堆要防风、防雨、防晒。 危废暂存区单独设立，堆放处做到防风、防雨、防晒。 规范设置，符合规范要求。 按照苏环办〔2019〕327号文的规定，本次环评要求企业落实以下几点要求： 表4-31 与苏环办〔2019〕327号相符性分析表 序号 规范设置要求 拟设置情况 相符性 1 严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范（见附件1）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求（见附件2）设置视频监控，并与中控室联网。 本项目将严格按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置；拟在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道、装卸区域等关键位置规范设置视频监控，并与中控室联网。 符合 2 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。 本项目危废涉及废润滑油、废油桶、废油抹布、废活性炭，废物类别为HW08和HW49，需分类、分区贮存。危险废物贮存设施规范设置防雨、防火、防雷、防扬散装置及防渗漏装置。危废均密闭包装，常温常压下无废气挥发，项目不涉及易爆、易燃、排出有毒气体及属于剧毒化学品的危险废物。 符合 3 企业与资质单位在省内转移时要选择能利用“电子运单管理系统”进行信息比对的危险货物道路运输企业承运危险废物，企业和资质单位需建立和执行危险废物发货、装载和接收的查验、登记、核准制度。 项目危废委托有资质单位处置，运输委托有资质道路运输单位进行运输，建立和执行危险废物发货、装载和接收的查验、登记、核准制度。 符合 4 加强危险废物申报管理：危险废物产生单位应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 项目严格执行危废废物申报管理计划，制定危险废物年度管理计划并备案，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省污染源”一企一档“管理系统”中进行如实规范申报。 符合 5 落实信息公开制度，加大企业危险废物信息公开力度，按照附件1要求在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况。企业有官方网站的，需在官网上同时公开相关信息。 项目落实信息公开制度，在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况。 符合 本项目产生的危废均暂存于厂区内设置的危废暂存区，并且定期转运出厂区，委托有资质单位处置，本项目危废均密封暂存，不会增加大气中的粉尘含量和大气的粉尘污染，不会挥发出有机废气，不会导致大气的污染，对大气环境影响较小；一般固废和危废禁止直接倾倒入水体中，故不会使项目周围水质受到污染；避免雨水的浸渍和废物本身的分解，不会对附近地区的地下水造成污染；一般固体废弃物和危废在厂内暂存，不会占用大量土地，各类固废场所采用水泥地面硬化，设置顶棚防风、防雨、防晒且分类存放，不会使土壤碱化、酸化、毒化，破坏土壤中微生物的生存条件。 本项目危废均密封暂存于厂内危废暂存区，对周边环境敏感目标影响较小。 （3）危险废物运输污染防治措施分析 危险废物运输中应做到以下几点： ①本项目产生的危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存区的过程中可能产生散落、泄漏，企业严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行运输，可以大大减小其引起的环境影响。 ②本项目产生的危险废物从厂内至危废处置单位的运输由持有危险废物经营许可证的单位按照许可范围组织实施，承担危险废物运输的单位需获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，采用公路运输方式。 ③负责危险废物运输的车辆需有明显标识专车专用，禁止混装其他物品，单独收集，密闭运输，驾驶人员需进行专业培训；随车配备必要的消防器材和应急用具，悬挂危险品运输标志；确保废弃物包装完好，若有破损或密封不严，及时更换，更换包装作危废处置；禁止混合运输性质不相容或未经安全性处置的危废，运输车辆禁止人货混载。 ④危险废物的运输路线尽量选取避开环境敏感点的宽敞道路，并且运输过程严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行执行，可减小其对周围环境敏感点的影响。 （4）委托利用或处置的污染防治措施和环境影响分析 本项目危废暂存区面积为20m2，并设置标志牌，地面与裙角均采用防渗材料建造，有耐腐蚀的硬化地面，确保地面无裂缝，整个危险废物暂存场做到“防风、防雨、防晒”，并由专人管理和维护，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和2013年修改单的要求，不会对地下水、地表水和土壤产生不利影响。 （5）危险废物处理可行性分析 由于本项目尚在筹备阶段，待正式投产后，项目所产生的废油桶（0.03t/a）、废润滑油（0.12t/a）、废油抹布（0.02t/a）、废活性炭（16.422t/a）。周边大市范围内有资质处置本项目HW49（900-041-49、900-039-49）和HW08（900-217-08、900-249-08）危险废物的单位有：吴江市绿怡固废回收处置有限公司（核准经营数量28500t/a）。本项目建成投产后危险废物共产生16.592t/a，占其处置单位处理能力的0.06%，单位危废处置能力较强，可以保障本项目的危险废物处理稳定、有序进行。 （5）危险废物规范化管理 建设单位须按照《危险废物规范化管理指标体系》（环办〔2015〕99号）进行危险废物规范化管理，主要包括危险废物识别标志设置情况，危险废物管理计划制定情况，危险废物申报登记、转移联单、经营许可、应急预案备案等管理制度执行情况，贮存、利用、处置危险废物是否符合相关标准规范等情况等。建设单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治危险废物污染环境的措施；规范设置危险废物识别标志；按照危废废物特性分类进行收集；建立危险废物处置台账，并如实记录危险废物处置情况等。在管理制度落实方面，应建立规范的危险废物贮存台账，如实记录废物名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容，按规定在江苏省危险废物动态管理系统进行申报。 4.4结论 综上所述，本项目一般固废暂存区须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危废暂存区须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，本项目产生的危废全部委托有资质单位处理，本项目固体废弃物处理处置率达到100%，在收集、贮存、运输过程中严密防护，不会产生二次污染，在落实贮存的规范性措施，并委托有资质单位运输、处置后，本项目产生的危险废物对大气、水、土壤和环境敏感保护目标没有不良环境影响。 5、地下水、土壤环境影响分析 5.1污染源、污染物类型和污染途径 污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种： 1、大气污染型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是大气中的非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、氨，它们降落到地表可引起土壤质量发生变化，破坏土壤肥力与生态系统平衡。 2、水污染型：项目产生的生活污水进入外环境或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物和病原体的污染。 3、固体废物污染型：项目产生的固体废物在运输、堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接影响土壤。 根据工程分析，本项目不涉及重金属，主要废气均不在《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）内，因此不考虑大气污染物沉降污染。对土壤环境产生的影响主要有： 1、项目涉及垂直入渗的单元主要有原料仓库、生产车间、危废暂存区等，根据现场勘查，原料仓库、危废暂存区、生产车间地面已硬化处理并涂刷环氧涂层，垂直入渗的概率较小；污水管线全部为暗管，因此发生泄漏很难发现，若发生火灾、爆炸等事故，事故废水中可能会有污染物进入土壤，会对土壤造成一定影响。 2、主要可能为发生火灾等事故，可能会导致事故污染物定向地向土壤渗入，污染表层土壤，甚至是深层土壤，因此需要采取措施进行防范。 5.2分区防控措施 地下水保护与污染防治措施要坚持以预防为主的原则，建议企业建立地下水保护与污染防治的管理和环境保护监督制度，必须进行必要的监测，一旦发现地下水遭受污染，应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量，采取必要的工程防渗等污染物阻隔手段。根据本项目特点及厂区布置，包括重点污染防渗区及一般污染防渗区。本项目防渗分区和要求表见表4-32。 表4-32 本项目防渗分区和要求表 防渗分类 防渗分区 防渗措施 重点防渗区 危废暂存区、事故池 （1）危废暂存区四周设置地沟、隔水围堰，围堰底部用15-20cm水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并涂环氧树脂防腐防渗； （2）危废储存容器材质满足相应强度、防渗、防腐要求； （3）事故池均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗； （4）各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 一般防渗区 生产车间、原料仓库 （1）地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化 （2）各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 简单防渗区 办公区 一般地面硬化 在认真落实以上措施防止废水、危废等渗漏措施后，可使污染控制区各防渗层渗透系数≤10-10cm/s，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内废水等污染物的下渗现象，避免污染地下水和土壤，因此，项目不会对区域地下水和土壤环境产生较大影响 。 6、环境风险分析 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（TJ169-2018）、《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》（国家环保局，环管字号057号）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）要求，通过评价项目生产过程中可能存在的隐患、危害程度，并提出全厂环境风险防范措施，把环境风险尽可能降低至可接受水平。 6.1环境风险识别 （1）危险物质识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）（以下简称“导则”）， 对涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。 （2）环境风险潜势初判与评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附表C.1.1，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1/Q1+q2/Q2+……qn/Qn 其中：q1，q2，qn每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，Qn每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； 根据HJ169-2018附表B，项目涉及的主要危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。 表4-33 建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 最大存在总量qi（t） 临界Qi（t） qi/Qi 1 润滑油 0.2 2500 0.00008 2 废润滑油 0.12 2500 0.000048 合计（Σqn/Qn） 0.000128 由上表计算可知，项目Q值=0.000128＜1，因此判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据导则表1评价工作等级划分，本项目环境风险评价等级为：简单分析。 （3）风险源分布情况及可能影响途径 表4-34 生产系统风险识别表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境敏感目标 1 生产 单元 生产线 润滑油、塑料粒子 泄漏，被引燃引发火灾爆炸事故 物料泄漏和引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水 周边河道、居民学校敏感点 2 贮存 单元 原料仓库 润滑油 仓库物料在存储中搬运、若管理不当，均可能会造成包装破裂引起物料泄漏，润滑油泄漏，被引燃引发火灾爆炸事故 物料泄漏和引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水 周边河道、居民学校敏感点 3 危废暂存区 危险 废物 危废暂存场所的危险废物发生意外泄漏，或者在运输过程中发生泄漏，遇火源有引发火灾、爆炸的危险 物料泄漏和引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水 周边河道、居民学校敏感点 4 运输 单元 转运车 危险 废物 桶内液体泄漏、喷出，遇明火发生火灾爆炸或中毒事故；运输车辆由于静电负荷蓄积，容易引起火灾 物料泄漏和引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水 沿线环境敏感目标 5 公辅 工程 供、配电系统 / 如果电气设备的线路设计不合理，线路负荷过大、发热严重，高温会造成线路绝缘损坏、线路起火引发电气火灾。进行电气作业时接错线路，设备通电后短路，烧毁电气设备，可引发火灾；厂房如没有防雷设施或防雷设施故障失效，可能遭受雷击，产生火灾、爆炸 物料泄漏和引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水 周边河道、居民学校敏感点 6 消防用水 / 消防水量不足严重影响消防的救援行动；如果消防栓锈死不能正常打开，发生事故时会影响应急救援效率，使事故危害程度扩大，危害后果严重 物料泄漏和引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水 周边河道、居民学校敏感点 7 环保 设施 废气处理装置 二级活性炭吸附系统 活性炭积蓄热导致火灾或者吸附的有机废气引起的燃烧 物料泄漏和引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水 周边河道、居民学校敏感点 8 废气系统出现故障 废气处理系统出现故障可能导致废气的非正常排放，废气收集管道发生泄漏，遇火源有引发火灾、爆炸的危险。 突发性泄漏和火灾事故泄漏、伴生和次生的物料泄漏、污水、消防废水可能直接进入市政污水管网和雨水管网，未经处理后排入市政污水和雨水管网，给污水处理厂造成一定的冲击并造成周边水环境污染 周边河道、居民学校敏感点 环境风险类型 本项目主要环境风险类型主要为：润滑油、废润滑油暂存过程中遇明火发生火灾以及引发的伴生/次生污染物排放；设备故障，引起污染物超标排放或者引起火灾、爆炸事故及伴生/次生污染物排放。 环境风险评价因子 大气环境：非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、颗粒物、氨等； 水环境：COD、SS、氨氮、总磷等； 最大可信事故 本项目可能发生的事故为危险废物收集储存系统火灾事故、环保处理设施故障事故。根据工程生产特点和危险性识别，可能发生的最大可信事故为火灾事故。 6.2风险防范措施及应急要求 6.2.1环境风险防范措施 为使本项目环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目原辅料使用、运输和储存过程中风险事故发生的概率。 （1）选址、总图布置和建筑安全防范措施 按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《工业企业总平面设计规范》 （GB50187-2012）的要求设计危废贮存场所的防火隔堤和防爆堤。贮存场所必须防止烈日暴晒与防爆降温，保持阴凉、干燥、通风良好，贮存场所内严禁烟火，与明火或普通电气设备的间距不应小于10m。贮存场所地面应浇筑水泥硬化，四周建设集水沟、井收集，一旦发生火灾爆炸性事故，液体可不流出区外，加强贮存场所和车间通风系统，防雷击和抗地震危害。按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）和《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）的规定，贮存场所要有防雷的措施，定期对全厂避雷设施进行全面检查、检测，在贮存场所等可能产生静电危险的设备和管道处设置可靠的静电接地，并定期监测静电接地设施。 （2）原料贮运安全防范措施：按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等国家安全标准要求，在仓库设置防止物料泄漏流失和扩散到环境的设施，以及围堰收集系统，并按规定设置安全警示标志，配备相应的消防器材。本项目应当按照要求进一步做好安全防范工作。 （3）工艺技术设计安全防范措施：企业应加强对员工及新进厂员工的工艺操作规程、安全操作规程等的培训，并取得相应的合格证书或上岗证。工厂工艺技术尽量应用自动化、密闭化及远程化控制手段，在仪表控制系统尽量使用连锁、声光、报警等事故应急系统。 （4）自动控制设计安全防范措施：在车间应设自动灭火系统；工厂工艺技术尽量应用自动化、密闭化及远程化控制手段，在仪表控制系统尽量使用连锁、声光、报警等事故应急系统。 （5）消防及火灾报警系统 企业应建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度及岗位责任制。贮存场所、生产车间严禁明火。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，生产车间、公用工程、原料存储区等场所应配置足量的灭火器，并保持完好状态。 （6）活性炭装置风险防范措施： 活性炭吸附装置治理系统应有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定；治理系统与主体生产装置之间的管道系统应安装阻火器(防火阀)，阻火器性能应符合GB13347的规定；风机、电机和置于现场的电气仪表等应不低于现场防爆等级；在吸附操作周期内，吸附了有机气体后吸附床内的温度应低于83℃。当吸附装置内的温度超过83℃时，应能自动报警，并立即启动降温装置；治理装置安装区域应按规定设置消防设施；治理设各应具备短路保护和接地保护，接地电阻应小于4Ω；室外治理设各应安装符合GB50057规定的避雷装置。 （7）有机废气非正常工况排放风险 在废气收集管道泄漏或者处理设施非正常工作时，本项目就会出现有机废气未经处理直接排放风险，可能会对周边敏感点造成不良影响。应加强对有机废气的收集、处理和排放管理，定期监测有机废气的排放浓度，巡查和维护废气处理管道和装置，如有泄漏或设备故障要及时处理。 风险应急物资配备 ①风险应急物资配备 工作人员需配备有防护服、劳保用品等，车间、仓库等场所应配置足量的灭火器，厂区周围和车间需有视频监控装置，厂区配备有足够的应急设施。应急物资应专人负责管理和维护，专物专用，除抢险救灾外，严禁挪作他用，消防器材要经常检查保养，定期更换药剂，定点摆放，便于取用，应急物资必须立标志牌，物资上下不得遮盖、堆放其他物品，保持通道畅通，并设立严禁烟花、污水排放口、一般固体废弃物、安全通道、灭火器及消防栓等主要警示牌。设立厂内急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。 表4-35 本项目主要风险应急物资表 序号 类型 物资名称 数量 单位 存放位置 1 人身防护 防高温手套 5 副 生产车间 2 消防救援 灭火器 4 个 生产车间 防火黄沙 0.2 吨 生产车间 消防栓 2 个 生产车间 可燃气体报警装置 1 套 生产车间 污水及雨水切断装置 1 套 -- 3 通讯联络 座机 1 个 办公室 4 应急照明 手电筒 2 个 办公室 ②污染应急措施 污水收集储存装置等：发生事故应立即将废污水收集至桶内，待污水收集装置正常后才能继续使用。 危险废物暂存场所等：发生泄漏时，应首先堵住泄漏源，利用围堰或收液槽收容。如果污染物已经渗入地下水，应将污染区地下水抽出并收集至桶内， 防止污染物在地下继续扩散。 （10）事故应急池 公司发生火灾事故后，会产生大量的事故废水，这些废水必须进入单独的应急事故池收集以便后续处理。参照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中有关要求，企业应设置足够容纳事故消防废水的收集池，其事故储存设施总共的有效容积计算公式如下： V事故池=（V1+V2-V3）max+V4+V5 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1—收集系统范围内发生事故的储罐或装置的物料量，m³。收集范围内发生事故的最大装置的物料量为0m³； V2—发生事故的储桶或装置的消防水量，m³。火灾室内消防水量为15L/S，灭火时间按照2小时计算，则消防水量约为108m3；转换系数按80%计，则产生消防尾水86.4m3； V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m³，取0； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m³。本项目按0计； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³。V雨：计算如下： V雨=q•ψ•F•T Q─雨水设计流量（l/s）； ψ─径流系数，取ψ=0.3； F─汇水面积（ha），厂区汇水面积为1402平方米，即约 0.14公顷； q—暴雨量（l/s），采用苏州市暴雨强度公式计算： q==244.5（L/s） 其中：重现期p=1年； 降雨历时取初期雨水t=10min，故T=600s； V雨=244.5×0.3×0.14×600÷1000=6.2m3； 则本项目V事故池=（V1+V2+V雨）max=92.6m3。 厂区雨水排放口、废水排放口设截止设施，事故状态时，及时切断厂区废水外流通道，以确保事故状态时废水不外排。若无法设置应急事故池，必须制定应急状态下的截流方案（如：确认雨水阀门处于关闭状态/及时关闭、在雨水排口处购置空桶并配套应急水泵等），以防事故水外流造成污染。具体应急措施以建设单位向有关部门备案的突发环境事件应急预案为准。 并根据不同事故类型，总结如下具体预防措施： 表4-36 不同事故类型的预防措施 事故类型 工程防治对策 应急措施 泄漏事故 溢出监测 储桶的结构、材料应与储料条件相适应；设截止阀和检漏设备 1、紧急关闭排水等有可能 2、通知污水处理厂，并对事故废水收集特殊处理 废气净化设施 自动管理与监测 设置气体泄漏报警装置 及时更正 运输系统 严格控制 要求供应商提供资质证明，使用合格运输工具及聘请有资质的运输人员 出现事故，及时报告并疏散人群 6.2.2突发环境事件应急预案 建设单位将按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795-2020）中的相关要求并结合本单位实际情况编制单独的突发环境事件应急预案，并按照应急预案的要求进行定期演练。对演练过程中暴露的问题进行总结和评审，对演练规定、内容和方法进行及时的修订，也应注意总结本单位及外单位的事故教训，及时修订相关的应急预案，并做好与区域应急预案、防范环境风险方面的衔接。加强风险防范措施，将事故发生的概率降到最低。 6.3环境风险评价结论 一般情况下，发生环境风险事故几率较小，为进一步减少风险产生的几率，避免风险情况的出现，车间应加强风险管理，提高风险防范意识，制定应急预案，减轻风险情况造成的危害程度，企业在落实各项风险防范措施和设置切实可行的应急预案和区域联动机制后，能降低事故发生概率和控制影响程度，总体而言风险水平可以接受。 表4-37 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 苏州鹏杰模具制品有限公司年产塑料制品1000万件新建项目 建设地点 江苏省 苏州市 吴中区 光福镇 工业园区北区 地理坐标 经度 120°24′15.155″ 纬度 31°19′22.856″ 主要危险物质及分布 原料仓库：润滑油等；危废暂存区：废润滑油等 环境影响途径及危害效果（大气、地表水、地下水等） 具体见6.1 风险防范措施要求 具体见第6.2 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） / 6、生态环境影响 本项目依托已建好的厂房，不涉及新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。 7、电磁辐射 本项目不涉及。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | FQ-01排气筒 | 注塑成型 | 非甲烷总烃 | 经设备上方集气装置收集后通过现有的1套两级活性炭处理后于1根现有的15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准 |
|  |  |  | 丙烯腈 |  |  |
|  |  |  | 苯乙烯 |  |  |
|  |  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  |  | 乙苯 |  |  |
|  |  |  | 氨 |  |  |
|  | 生产 厂房 | 厂房外 | 非甲烷总烃 | 在车间内无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 厂界处 | 丙烯腈 | 在车间内无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  |  |  | 苯乙烯 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9标准 |
|  |  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  |  | 乙苯 |  | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 经市政污水管网排至污水处理厂 | 科福污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 生产设备、空压机等 | 噪声 | 合理布局车间、选用低噪声设备、减振隔声、加强机械设备维修 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | — |
| 固体废物 | 设置1处20m2危废暂存间 | 废抹布、废润滑油、废油桶和废活性炭等属于危险废物，委托有资质单位外运处置 |
|  | 设置一般工业固废暂存区20m2 | 废包装材料等作为一般工业固废，外售处置 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①企业生产车间地面做好防渗、防漏、防腐蚀；原料仓库地面铺设环氧地坪，并采取相应的防渗防漏措施；固废分类收集、存放，一般固废暂存于一般固废暂存场所，防风、防雨，地面进行硬化；危险废物贮存于危废暂存场所，危废采用密闭容器储存，并采用防泄漏托盘放置危废，地面铺设环氧地坪等，做好防渗、防漏、防腐蚀、防晒、防淋等措施； ②生产过程严格控制，定期对设备等进行检修，防止跑、冒、滴、漏现象发生；原辅料均存放在室内，分区存放，能有效避免雨水淋溶等对土壤和地表水造成二次污染；厂区内污水管网均采用管道输送，清污分流，保证污水能够顺畅排入市政污水管网。 |
| 生态保护措施 | — |
| 环境风险 防范措施 | 建设92.6m3应急事故池；①建设雨水切断阀；②根据厂区布局、地势情况，建设事故应急池或利用地形、围墙、应急沙袋等方法，确保消防尾水可以截留在厂内。按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795-2020）中的相关要求并结合本单位实际情况编制单独的突发环境事件应急预案，并按照应急预案的要求进行定期演练 |
| 其他环境 管理要求 | ①应设置专职的环境管理人员，配备一名管理人员分管环境保护管理工作，编入1~2名技术人员参与项目的环保设施"三同时"管理，同时需负责产生污染防治设施运行管理。 ②纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 ③项目建成后，环保设施调试前，建设单位应向社会公开并向环保部门报送竣工、环保设施管理要求调试日期，并在投入调试前取得相关许可证。调试期3个月内建设单位按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》自行组织验收，建设单位应当在出具验收合格的意见后5个工作日内，通过网站或者其他便干公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和验收意见，公开的期限不得少于20个工作日。公开结束后5个工作日内，建设单位应当登陆全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。④本项目以租赁的生产厂房边界为起点，需设置100米的卫生防护距离。 |

# 六、结论

（一）、结论 建设项目符合产业政策和当地规划要求。项目设计布局基本合理，采取的污染防治措施可行有效，项目实施后污染物可实现达标排放，项目风险可控。项目所需的排污总量在区域内进行调剂解决，项目建设对环境的影响可以接受，不会改变项目周围地区的大气环境、水环境和声环境质量的现有功能要求。因此，从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。 （二）、建议 为保护环境、防止污染，建议要求如下： 上述评价结论是根据建设方提供的生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果生产品种、规模、工艺流程和排污情况发生重大变化，建设单位应按照环保部门的要求另行申报。 建设项目在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施。公司应十分重视引进和建立先进的环境保护管理模式，强化职工自身的环保意识和安全生产技能。 加强风险防范措施，将事故发生的概率降到最低，严格执行“三同时”制度。 建设单位应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.158 | / | 0.158 | +0.158 |
|  |  | 丙烯腈 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  |  | 苯乙烯 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  |  | 甲苯 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  |  | 乙苯 | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
|  |  | 氨 | / | / | / | 0.013 | / | 0.013 | +0.013 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.176 | / | 0.176 | +0.176 |
|  |  | 丙烯腈 | / | / | / | 0.0026 | / | 0.0026 | +0.0026 |
|  |  | 苯乙烯 | / | / | / | 0.0007 | / | 0.0007 | +0.0007 |
|  |  | 甲苯 | / | / | / | 0.0019 | / | 0.0019 | +0.0019 |
|  |  | 乙苯 | / | / | / | 0.0013 | / | 0.0013 | +0.0013 |
|  |  | 氨 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  |  | 颗粒物 | / | / | / | 0.007 | / | 0.007 | +0.007 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 720 | / | 720 | +720 |
|  | COD | / | / | / | 0.288 | / | 0.288 | +0.288 |
|  | SS | / | / | / | 0.158 | / | 0.158 | +0.158 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.025 | / | 0.025 | +0.025 |
|  | TP | / | / | / | 0.0029 | / | 0.0029 | +0.0029 |
|  | TN | / | / | / | 0.032 | / | 0.032 | +0.032 |
| 一般工业固体废物 | 废塑料 | / | / | / | 0.209 | / | 0.209 | +0.209 |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 收集的粉尘 | / | / | / | 0.029 | / | 0.029 | +0.029 |
|  | 废滤材 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
| 危险 废物 | 废抹布 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 16.422 | / | 16.422 | +16.422 |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.12 |  | 0.12 | +0.12 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.03 |  | 0.03 | +0.03 |
| 生活 垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 4.5 | / | 4.5 | +4.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件： 附件1 备案文件 附件2 营业执照 附件3 房产证 附件4 土地证 附件5 租赁协议 附件6 污水接管协议 附件7 危废委托处理协议及经营许可证 附件8 技术服务合同 附件9 公示截图 附件10 公示说明、确认书、承诺书 附件11 工程师照片 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目500米范围内环境保护目标分布图 附图3 项目车间平面布置图 附图4 苏州市吴中区2021年度生态空间管控区域图 附图5 苏州市吴中区光福镇总体规划图（（2014－2030）） 附图6 《苏州市吴中区国土空间规划近期实施方案土地利用总体规划图》

项目所在地预审意见 苏州鹏杰模具制品有限公司年产塑料制品1000万件新建项目 （公章） 经办人： 年 月 日

# Text boxes

损耗180

900

科福污水处理厂

（最终排入浒光运河）

720

720

市政管网

生活用水

新鲜用水

损耗2304

3204

2304

冷却用水

循环量230400

工程装修

设备安装

设备调试

工程运营

施工废弃、生活污水、生活垃圾及装修垃圾、施工噪声

N1-2

烘料

G1-2、S1-2、N1-4

N1-1

G1-1、S1-1、N1-3

收集

1套二级活性炭吸附装置

FQ-01排气筒

有机废气

颗粒物

收集

移动式除尘器处理

车间内无组织排放